АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2016 № 07

р.п. Пушкино

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки

территории Пушкинского муниципального образования

Советского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории Пушкинского муниципального образования  Советского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и  подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Глава администрации Пушкинского

муниципального образования					Д.А. Завертяев

Приложение к постановлению администрации

Пушкинского  муниципального образования

от 24.02.2016 № 07

Генеральная схема санитарной очистки территории

Пушкинского муниципального образования

Советского муниципального района

Саратовской области

Оглавление

Термины и определения, использованные в материалах генеральной схемы5

Введение	6

1. Общие сведения о районе и природно-климатические условия	8

2. Существующее состояние и развитие города на перспективу	10

2.1. Существующая и расчетная численность населения города, в том числе по административным (планировочным) районам	10

2.2. Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства	10

2.3. Обеспеченность объектами городской инфраструктуры	11

2.4. Показатели по улично-дорожной сети	12

2.5. Системы общегородской канализации и охват жилого фонда	15

2.6. Площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды	15

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки	15

3.1. Организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке городских территорий	15

3.2. Система сбора и вывоза коммунальных отходов от населения	16

3.3. Система сооружений по обезвреживанию отходов	22

3.4. Система уборки дорожных покрытий	22

3.4.1. Летняя уборка территории	22

3.4.2. Зимняя уборка территорий	23

3.4.3. Обработка дорожных покрытий реагентом	23

3.4.4. Сгребание и сметание снега	23

3.5. Парк спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки	24

4. Твердые бытовые отходы	24

4.1. Нормы накопления твердых бытовых отходов	24

4.2. Предложения по системам и методам сбора и удаления твердых бытовых отходов	27

4.2.1. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора	28

4.2.2. Рекомендации по созданию системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора	30

4.2.3. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов	31

4.2.4. Организация сбора и вывоза прочих отходов	31

4.2.5. Сбор мусора в местах общего пользования	33

4.3. Расчетные объемы работ по сбору и удаления твердых бытовых отходов	33

4.3.1. Объекты общественного назначения	33

4.3.2. Население	35

4.4. Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря	36

4.4.1. Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТБО	36

4.4.2. Решения по конструкции мусоросборных (контейнерных) площадок, требования по их эксплуатации	37

4.4.3. Расчет количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров	38

4.4.4. Расчет количества техники для сбора и вывоза ТБО	39

4.5. Обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО)	39

4.5.1. Обоснование выбора метода обезвреживания ТБО	39

4.5.2. Расчет количества спецтехники и штата работников для обслуживания городских полигонов и санкционированных свалок ТБО	41

5. Жидкие бытовые отходы	42

5.1. Нормы накопления жидких бытовых отходов	42

5.2. Предложения по системам и методам сбора и удаления жидких бытовых отходов	43

5.3. Расчетные объемы работ по сбору и удалению жидких бытовых отходов	44

5.4. Определение необходимого количества ассенизационных машин	44

5.5. Обезвреживание жидких бытовых отходов (ЖБО)	45

5.6. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов	46

6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий	46

6.1. Объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских покрытий в летнее и зимнее время	46

6.1.1. Механизированная уборка городских дорог	46

6.1.2. Организация работ	48

6.1.3. Летняя уборка дорожных покрытий	49

6.1.4. Зимняя уборка дорожных покрытий	51

6.2. Потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования	58

6.3. Тип и расположение сооружений по механизированной уборке	62

7. Транспортно-производственная база	63

7.1. Количество производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение	63

8. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий	64

8.1. Расчет стоимости строительства (расширения, реконструкции или рекультивации) основных объектов	64

8.2. Затраты на приобретение оборудования, спецтранспорта и инвентаря	64

8.3. Предложения по изменению финансовой структуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, совершенствованию тарифной политики в области сбора, вывоза и обезвреживания отходов	76

9. Графическая часть и основные положения схемы	78

# Термины и определения, использованные в материалах генеральной схемы

Вид отходов- совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Захоронение отходов- изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Использование отходов- применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Лимит на размещение отходов- предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Мусоросортировочный комплекс (МСК)– комплекс оборудования, обеспечивающий сортировку ТБО с выделением фракций, пригодных для вторичного использования (рециклинга), а также позволяющий снизить нагрузку экологического характера на свалку ТБО захоронения с возможностью создания на ее базе рентабельного производства.

Мусороперегрузочная станция (МПС) – пункт перегрузки ТБО более чем из 1 населенного пункта, применяемый с целью сокращения транспортных расходов. Существует несколько технологий организации станций перегрузки. В общей форме они могут быть сведены к следующим трем технологиям:

1) простая перевалка отходов из приходящих малых контейнеров и мусоровозов в крупные контейнеры;

2) выгрузка поступающих отходов на бетонное основание (под навесом) с их последующей загрузкой в крупные контейнеры при помощи фронтального одноковшового погрузчика;

3) выгрузка поступающих отходов через бункер в крупные контейнеры, в которых отходы уплотняются при помощи стационарного уплотнителя отходов.

Мусороперерабатывающий завод (МПЗ)– в общем случае представляет собой линию сортировки, оснащенную специальным оборудованием для переработки отсортированного вторсырья в товарную продукцию (гранулят, утеплитель, пластиковые трубы, кровельные материалы и пр.).

Накопление отходов- временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Норматив образования отходов- установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Обращение с отходами- деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Обезвреживание отходов- обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объект размещения отходов- специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Полигон ТБО- комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.

Рабочие участки (карты)- участки на территории свалок, на которых возможно открыто манипулировать с отходами. Рабочие участки могут находиться на территории приемного участка, участка для хранения и обработки отходов.

Размещение отходов- хранение и захоронение отходов.

Сбор отходов- прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Твердые бытовыеотходы (ТБО)- твердые отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

Транспортирование отходов- перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Хранение отходов- содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Введение

Генеральная схема санитарной очистки территории Пушкинского муниципального образования разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской федерации» МДК 7-01.2003, утвержденными постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.

При разработке генеральной схемы санитарной очистки территории использованы статистические, архивные, справочно-информационные данные, а также материалы обследования существующих в Пушкинском муниципальном образовании сооружений санитарной очистки и уборки.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов и других поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана генеральная схема санитарной очистки территории Пушкинского муниципального образования.

Необходимость разработки генеральной схемы отмечена в различных нормативных документах, в том числе и Санитарных правилах содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88.

Цель этой работы - создание системы управления ТБО в конкретном населенном пункте на основе решения комплекса работ по организации, сбору, удалению, размещению бытовых отходов и уборке территорий.

Генеральная схема должна обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории и удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

Генеральная схема определяет объемы работ, методы сбора, удаления, размещения и переработки бытовых отходов и приравненных к ним отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки городских территорий, целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов, очередность выполняемых мероприятий.

Данные материалы для разработки генеральной схемы очистки территории Пушкинского муниципального образования выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской федерации» МДК 7-01.2003 утверждены постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152;

- Федеральный Закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;

- «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» №469088 от 5 августа1988г., утв. Главным гос. санитарным врачом СССР, зам. министра здравоохранения А.И. Кондрусевым;

- «Типовые нормы времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест» (М., 2001) и «Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых отходов» (М., 1988);

- «Предельное количество токсических промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов» (М., 1985, Минжилкомхоз РСФСР).

- Санитарные правила СП 2.1.7.1038-0» Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Главным гос. санитарным врачом РФ 3 мая 2001г., введены в действие постановлением Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2001г., №16;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утв. Министерством строительства РФ 2 ноября 1996г., согласована Гос. комитетом санитарно-эпидемиологического контроля РФ. Письмо от 10 июня1996г. Согласована Мособлкомприродой. Письмо №ЭЭ-8 от 5 февраля1997г.;

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. под ред. д.т.н. .Н. Мирного. Академия бытового хозяйства им. К.Д.Памфилова, М.,1997;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03» Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. Главным Государственнымсанитарным врачом РФ 30 апреля 2003г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010 г. «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных приборов и устройств, электрических ламп, ненадлежащее сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон №89-Ф3 от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000г. № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

- Приказ № 663 от 30.07.2003 года о федеральном классификационном каталоге отходов;

- Приказ № 511 от 15 июня 2001 года об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 года № 152; СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации;

- Поручение Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года № Пр-781 «О подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с отходами в субъектах Российской Федерации, основанных на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов»;

- Санитарная очистка и уборка населенных мест, справочник под редакцией А.Н. Мирного.

# 1. Общие сведения о районе и природно-климатические условия

Краткая характеристика муниципального образования

Пушкинское муниципальное образование входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Пушкинское муниципальное образование наделено статусом городского поселения, с административным центром – рабочий поселок Пушкино Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 119-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Советского муниципального района».

Пушкинское муниципальное образование расположено в левобережье Саратовской области, в юго-восточной части Советского района.

Пушкино – рабочий поселок, центр одноименного муниципального образования, расположенный в верховьях р. Ветелки (правый приток р. Нахой), в 36 км от районного центра р.п. Степное на автодороге Энгельс – Озинки. Узловая железнодорожная станция Урбах на линии Саратов – Уральск и Урбах - Астрахань.

Площадь муниципального образования (современное состояние) составляет примерно 181,7 км2. Население насчитывает 2697 человек.

Пушкинское МО расположено на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень непродолжительная, тёплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,2°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (–12,6°С), высокие — на июль (+22,6°). Абсолютный годовой максимум температур отмечается в июне-июле (+40°С), абсолютный минимум в декабре-январе (–41°С).

Средняя продолжительность безморозного периода равна 152 дням. Первые заморозки в среднем приходятся на первую декаду октября, а последние на первую декаду мая. Первый снеговой покров в среднем наблюдается 9 ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 136 дней. Высота снежного покрова от 8-12 см в декабре до 28 см в марте.

В отдельные годы наблюдается неустойчивый снежный покров или небольшая его высота (5-10 см), что приводит к вымерзанию и гибели озимых культур. Малоснежные зимы иногда повторяются несколько лет подряд. Зимой нередко оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 26, снег сносится с полей в понижения (лиманы, балки, овраги, долины малых рек).

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает 15 апреля и продолжается по 18 октября, что составляет 185 дней. Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 153-156 дням.

Территория Пушкинского муниципального образования располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. При сумме активных температур 2800–2900° гидротермический коэффициент составляет 0,4.

Годовое количество осадков колеблется от 275 до 300 мм, из них более половины (200 мм) приходится на теплый период, остальная часть на холодный. В летний период дожди нередко носят ливневый характер (до 40-50 мм), что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком и недостаточное пополнение запасов влаги в пахотном слое почвы. Поэтому хорошие урожаи зерновых культур, овощей и корнеплодов могут быть получены лишь при орошении.

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в апреле и октябре — 52 и 61% соответственно, в июне и июле — 38-39%.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Пушкинского муниципального образования относится к засушливому району, умеренно жаркому подрайону и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что в свою очередь требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена двумя секторами хозяйственной деятельности:

первичный сектор (сельское и добывающая промышленность).

третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного сектора экономики МО.

Промышленность муниципального образования представлена несколькими предприятиями и строительными организациями, для которых устанавливаются санитарно- защитные зоны:

1. ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов» - 100м

2. ЗАО «Пушкинский»- 100 м

# 2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

## 2.1. Существующая и расчетная численность населения  поселения, в том числе по административным (планировочным) районам

Информация о существующей и расчетной численности населения Пушкинского муниципального образования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Существующая и расчетная численность населения, человек

| Показатель | Существующее положение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Пушкино | 2377 | 2350 | 2320 |
| с. Новоантоновка | 320 | 300 | 280 |
| Итого | 2697 | 2650 | 2600 |

## 2.2. Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика жилого фонда

| Показатель |  | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |
| Общаяплощадьжилогофонда | тыс. м2 | 78,85 | - | - |
| По этажности: |
| 2-этажная | тыс. м2 | 17,1 | - | - |
| индивидуальная | тыс. м2 | 61,75 | - | - |
| Поизносу: |
| От 0 до 30% | тыс. м2 | 1844,65 | - | - |
| От 31 до 65 % | тыс. м2 | 27638,2 | - | - |
| От 66 до 70% | тыс. м2 | 25849,9 | - | - |
| Свыше 70 % | тыс. м2 | 1653,7 | - | - |
| Постепениблагоустройства: |
| водопровод | % | 70 | - | - |
| канализация (выг. ямы) | % | 18 | - | - |
| отопление | % | 99 | - | - |
| ванная (душ) | % | 40 | - | - |
| газ | % | 99 |  |  |

## 2.3. Обеспеченность объектами городской инфраструктуры

Информация об обеспеченности объектами городской инфраструктуры Пушкинского муниципального образования представлена в таблице 3.

Таблица 3

Объекты городской инфраструктуры

| № п/п | Объекты | Единицы измерения | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия службы быта |  |
| 1 | Гостиница, общежитие | 1 место | 20 | 20 |
| 2 | Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общей площ. | 25 | 25 |
| 3 | Парикмахерские косметические салоны | 1 пос. место | 2 | 2 |
| 4 | Предприятия общественного питания | 1 место | 200 | 200 |
| Медицинские учреждения |  |
| 5 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 520 | 520 |
| 6 | Аптеки | 1 м2 торг. площади | 37 | 37 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |
| 7 | Детский сад, ясли | 1 место | 75 | 75 |
| 8 | Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащиеся | - | - |
| Предприятия торговли |  |
| 9 | Магазин продовольственный | 1 м2 торг. площади | 966 | 966 |
| 10 | Магазин промтоварный | 1 м2 торг. площади | 200 | 200 |
| 11 | Магазин смешанный | 1 м2 торг. площади | 177 | 177 |
| 12 | Торговля с машин | 1 м2 торг. площади | 180 | 180 |
| 13 | Рынок | 1 м2 торг. площади | 960 | 960 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |
| 14 | Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 30 | 30 |
| 15 | Дом культуры | 1 место | 120 | 120 |
| Предприятия пассажирского транспорта |  |
| 16 | Железнодорожный и автовокзал, аэропорт, речной порт | 1 пассажир/год | 1300 | 1300 |
| Автотранспортные предприятия |  |
| 17 | Автомастерские | 1 машино-место | - | - |
| 18 | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 6 | 6 |
| Административные здания, учреждения |  |
| 19 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 2 |
| 20 | Отделения связи | 1 сотрудник | 2 | 2 |
| 21 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 13 | 13 |

## 2.4. Показатели по улично-дорожной сети

## Показатели по улично-дорожной сети представлены в таблице 4. 2.1. Существующая и расчетная численность населения  по, в том числе по административным (планировочным) районам

Информация о существующей и расчетной численности населения Пушкинского муниципального образования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Существующая и расчетная численность населения, человек

| Показатель | Существующее положение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Пушкино | 2377 | 2350 | 2320 |
| с. Новоантоновка | 320 | 300 | 280 |
| Итого | 2697 | 2650 | 2600 |

## 2.2. Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства представлены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика жилого фонда

| Показатель |  | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |
| Общаяплощадьжилогофонда | тыс. м2 | 78,85 | - | - |
| По этажности: |
| 2-этажная | тыс. м2 | 17,1 | - | - |
| индивидуальная | тыс. м2 | 61,75 | - | - |
| Поизносу: |
| От 0 до 30% | тыс. м2 | 1844,65 | - | - |
| От 31 до 65 % | тыс. м2 | 27638,2 | - | - |
| От 66 до 70% | тыс. м2 | 25849,9 | - | - |
| Свыше 70 % | тыс. м2 | 1653,7 | - | - |
| Постепениблагоустройства: |
| водопровод | % | 70 | - | - |
| канализация (выг. ямы) | % | 18 | - | - |
| отопление | % | 99 | - | - |
| ванная (душ) | % | 40 | - | - |
| газ | % | 99 |  |  |

## 2.3. Обеспеченность объектами городской инфраструктуры

Информация об обеспеченности объектами городской инфраструктуры Пушкинского муниципального образования представлена в таблице 3.

Таблица 3

Объекты городской инфраструктуры

| № п/п | Объекты | Единицы измерения | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия службы быта |  |
| 1 | Гостиница, общежитие | 1 место | 20 | 20 |
| 2 | Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общей площ. | 25 | 25 |
| 3 | Парикмахерские косметические салоны | 1 пос. место | 2 | 2 |
| 4 | Предприятия общественного питания | 1 место | 200 | 200 |
| Медицинские учреждения |  |
| 5 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 520 | 520 |
| 6 | Аптеки | 1 м2 торг. площади | 37 | 37 |
| Дошкольные и учебные заведения |  |
| 7 | Детский сад, ясли | 1 место | 75 | 75 |
| 8 | Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащиеся | - | - |
| Предприятия торговли |  |
| 9 | Магазин продовольственный | 1 м2 торг. площади | 966 | 966 |
| 10 | Магазин промтоварный | 1 м2 торг. площади | 200 | 200 |
| 11 | Магазин смешанный | 1 м2 торг. площади | 177 | 177 |
| 12 | Торговля с машин | 1 м2 торг. площади | 180 | 180 |
| 13 | Рынок | 1 м2 торг. площади | 960 | 960 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |
| 14 | Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 30 | 30 |
| 15 | Дом культуры | 1 место | 120 | 120 |
| Предприятия пассажирского транспорта |  |
| 16 | Железнодорожный и автовокзал, аэропорт, речной порт | 1 пассажир/год | 1300 | 1300 |
| Автотранспортные предприятия |  |
| 17 | Автомастерские | 1 машино-место | - | - |
| 18 | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 6 | 6 |
| Административные здания, учреждения |  |
| 19 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 2 |
| 20 | Отделения связи | 1 сотрудник | 2 | 2 |
| 21 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 13 | 13 |

## 2.4. Показатели по улично-дорожной сети

Показатели по улично-дорожной сети представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Показатели по улично-дорожной сети

| Населенныйпункт | Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием, |
| --- | --- |
|  | км | тыс. м2 |
|  | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| р.п. Пушкино |
| улиц и площадей, имеющих асфальтовое покрытие | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| тротуаров улиц и дворовых территорий | - | - | - | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| дорожек, аллей в парках и садах | - | - | - | - | - | - |
| с. Новоантоновка |
| улиц и площадей, имеющих асфальтовое покрытие | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| тротуаров улиц и дворовых территорий | - | - | - | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| дорожек, аллей в парках и садах | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 376,0 | 376,0 | 376,0 |

## 2.5. Системы общегородской канализации и охват жилого фонда

В настоящее время слив ЖБО от жилого фонда (в том числе МКД) и объектов р.п. Пушкино, с. Новоантоновка осуществляется в выгребные ямы  с последующим вывозом ассенизационным транспортом на КОС р.п. Степное мощностью 4500000 м3/год.

## 2.6. Площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды

В настоящее время общая площадь зеленых насаждений в Пушкинском муниципальном образовании составляет 6059 м2.

Основными источниками загрязнения окружающей среды в Пушкинском муниципальном образовании являются:

- выбросы загрязняющих веществ от котельных и автотранспорта;

- загрязнения подземных и поверхностных вод стокам;

- твердые бытовые отходы.

# 3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

## 3.1. Организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке городских территорий

Санитарную очистку территорий Пушкинского муниципального образования осуществляет следующая специализированная организация: ООО «Благоустройство» (санитарная очистка, сбор и транспортирование ТБО и ЖБО).

Зимняя и летняя уборка территорий Пушкинского муниципального образования осуществляется по заключению договора с соответствующими организациями.

Сбор, хранение, транспортировка, утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений не производится.

Сведения о предприятии системы санитарной очистки и уборки представлены в таблице 5.

Сведения об организационной структуре данных предприятий составляют коммерческую тайну.

Таблица 5

Сведения о предприятиях системы санитарной очистки и уборки

| Наименование организации | Адрес | ИНН/КПП | Виддеятельности | Численностьсотрудников, чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы по санитарной очистке, час/смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Благоустройство» | 413220 Саратовская область Советский район р.п. Пушкино ул. Вокзальная д.9/11 | 6433006892 / 643301001 | - удаление и обработка сточных вод; - удаление и обработка твердых отходов | 6 | 3 | 8-ми часоваясмена, ежедневно |

## 3.2. Система сбора и вывоза коммунальных отходов от населения

На сегодняшний день планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов охвачено всё население Пушкинского муниципального образования. Вывоз мусора из контейнеров и бункеров накопителей осуществляется 2 раза в неделю без использования бестарного позвонкового метода.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых бытовых отходов - величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Рекомендуется применить следующие нормы накопления бытовых отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального образования, представленные в таблице 6.

Таблица 6

Нормы накопления бытовых отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального образования

| № п/п | Наименованиеобъекта | Объектнакопления | Норманакопления, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточная | среднегодовая |
| Раздел 1. Твердыебытовыеотходы |
| I. Объектыжилищногофонда |
| 1.1. | Благоустроенныежилыедома | 1 житель | 0,0069 | 1,2 |
| 1.2. | Неблагоустроенныежилыедома | 1 житель | 0,0069 | 1,2 |
| 1.3. | Общежитиястуденческие | 1 койко-место |  |  |
|  | - студент |  | 0,0053 | 1,3 |
|  | - малосемейное |  | 0,0044 | 1,6 |
| 1.4. | Общежитиярабочие | 1 койко-место | 0,0043 | 1,57 |
| Примечания: 1. К твердым бытовым отходам, входящим в нормы накопления от жилищного фонда, относятся отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека, включая крупногабаритные предметы домашнего обихода, отходы от текущего ремонта квартир, отходы, образующиеся при регулярной уборке придомовой территории (отходы от ухода за газонами, зелеными насаждениями, листва и уличный смет, отходы из урн, осадок водосточных колодцев). 2. К крупногабаритным отходам относятся крупные предметы домашнего обихода: шкафы, столы, холодильники и пр. 3. Бытовые отходы, вошедшие в норму накопления, вывозятся транспортом специализированной организации по заявкам заказчика, обслуживающего жилищный фонд. 4. Вывоз крупногабаритных отходов, не относящихся к предметам домашнего обихода, строительного мусора от капитального ремонта квартир, производится транспортом владельца или по заявкам транспортом специализированно организации за отдельную плату. 5. Нормы накопления ТБО в жилищном фонде не учитывают арендаторов из категорий объектов санитарной очистки административных и коммерческих организаций, учреждений и других, расположенных на площадях жилищного фонда. |
| II. Объектысоциальнойсферы |
| 2. Образовательные и воспитательныеучреждения |
| 2.1. | Детскиесады, ясли | 1 место | 0,0023 | 0,58 |
| 2.2. | Школы | 1 учащийся | 0,0022 | 0,38 |
| 2.3. | Школы-интернаты, приюты, спец. школы | 1 место | 0,0036 | 1,31 |
| 2.4. | Техникум | 1 учащийся | 0,0028 | 0,50 |
| 3. Медицинскиеучреждения |
| 3.1. | Больницы | 1 койко-место | 0,0060 | 2,19 |
| 3.2. | Поликлиникиобщегопрофиля | 1 посещение |  |  |
|  | - длявзрослых |  | 0,0009 | 0,22 |
|  | - детские |  | 0,0009 | 0,22 |
| 3.3. | Стоматологическиекабинеты | 1 рабочееместо | 0,0034 | 1,0 |
| 3.4. | Зубопротезныекабинеты | 1 рабочееместо | 0,0068 | 2,0 |
| 3.5. | Аптеки и пункты продаж лекарственных средств | 1 м2торг. площади | 0,0060 | 2,19 |
| 4. Культурно-просветительные и спортивные сооружения |
| 4.1. | Библиотеки | 1 место | 0,0007 | 0,25 |
| 4.2. | Кинотеатры, клубы | 1 место | 0,0025 | 0,91 |
| 4.3. | Стадионы, спорткомплексы | 1 место | 0,0008 | 0,30 |
| 4.4. | Музеи | 1 м2выстав. зала | 0,0014 | 0,50 |
| 4.5. | Бассейны | 1 м2площадибассейна | 0,0004 | 0,14 |
| 4.6. | Компьютерныесалоны | 1 место | 0,0010 | 0,40 |
| 4.7. | Парки, пляжи | 1 посетитель | 0,0016 | 0,15 |
| 5. Предприятиякоммунальногообслуживания |
| 5.1. | Гостиницы | 1 место |  |  |
|  | - без учета общепита и различных сервисных услуг |  | 0,0031 | 1,13 |
|  | - с организациейпитания |  | 0,0041 | 1,50 |
| 5.2. | Ремонт и пошиводежды | 1 м2площадиклиент. зала | 0,0004 | 0,13 |
| 5.3. | Фотоателье | 1 м2общейплощади | 0,0014 | 0,50 |
| 5.4. | Парикмахерские | 1 м2площадиклиент. зала | 0,0022 | 0,80 |
| 5.5. | Косметическиесалоны | 1 сотрудник | 0,0250 | 0,80 |
| 5.6. | Ремонтобуви | 1 м2общейплощади | 0,0270 | 0,80 |
| 5.7. | Бани, сауны | 1 посадочноеместо | 0,0010 | 0,30 |
| 5.8. | Ремонт коммунальной, радио-компьютерной техники | 1 м2общейплощади | 0,0002 | 0,07 |
| 5.9. | Ритуальныеуслуги | 1 сотрудник | 0,0060 | 2,00 |
| 5.10. | Ремонтмебели, изготовлениемебели | 1 сотрудник | 0,0207 | 6,20 |
| 6. Комплексы и предприятия общественного и личного транспорта |
| 6.1. | Автостоянки и парковки | 1 м2общейплощади | 0,0008 | 0,29 |
| 6.2. | Автосервисы, автомастерские | 1 машино-место | 0,0260 | 8,00 |
| 6.3. | Автозаправочныестанции | 1 заправочноеместо | 0,0005 | 0,20 |
| 6.4. | Гаражи, ГСК | 1 машино-место | 0,0027 | 1,00 |
| 6.5. | Шиномонтажныемастерские | 1 рабочееместо | 0,0236 | 8,50 |
| 6.6. | Автомойка | 1 рабочееместо | 0,0044 | 1,60 |
| 7. Административныезданийорганизаций |
| 7.1. | Административныезданияорганизаций | 1 сотрудник | 0,0050 | 1,50 |
| 7.2. | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,0060 | 1,80 |
| 7.3. | Почта, телеграф, телефон | 1 сотрудник | 0,0030 | 1,00 |
| 8. Вокзалы |
| 8.1. | Автовокзалы, аэровокзалы | 1 пассажир | 0,0022 | 0,80 |
| 9. Предприятияторговли |
| 9.1. | Магазины и павильоны | 1 м2торг. площади |  |  |
|  | - продовольственные |  | 0,0041 | 1,50 |
|  | - промтоварные |  | 0,0028 | 1,00 |
| 9.2. | Магазины и павильоны хозяйственных товаров и бытовой химии | 1 м2торг. площади | 0,0039 | 1,40 |
| 9.3. | Специализированныемагазины | 1 м2торг. площади | 0,0028 | 1,00 |
| 9.4. | Оптовые и мелкооптовыерынки | 1 м2торг. площади |  |  |
|  | - продовольственные |  | х | 1,18 |
|  | - вещевые |  | х | 0,50 |
| 9.5. | Продовольственные палатки и лотки уличной торговли, киоски | 1 м2общейплощади | х | 5,09 |
| 9.6. | Складскиепомещения | 1 м2площадискладов | 0,0016 | 0,58 |
| 9.7. | Ларьки по продаже мороженого и прохладительных напитков в розлив | 1 м2общейплощади | х | 1,65 |
| 10. Предприятия общественного питания и мясоперерабатывающие |
| 10.1. | Рестораны, кафе, столовые | 1 посадочноеместо | х | 1,50 |
| 10.2. | Палатки - мини (уличные кафе и пивные) | 1 палатка | х | 8,00 |
| 10.3. | Пекарни | 1 м2рабочейплощади | 0,0153 | 5,50 |
| 10.4. | Цехапереработки | 1 м2рабочейплощади | 0,0056 | 1,70 |
| 10.5. | Предприятияпитаниясезонногорежима | 1 посадочноеместо | 0,0350 | 3,50 |
| 11. Садоводческиетоварищества |
| 11.1. | Садовые и огородные некоммерческие объединения | 1 участок | х | 1,14 |
| 12. ПрочиеобъектыобразованияТБО |
| 12.1. | Церкви и приходы | 1 служитель | 0,0083 | 3,00 |
| 12.2. | Кладбище | пофакту |  |  |
| 12.3. | Производственныеобъекты | 1 работник | 0,0026 | 0,80 |
| Примечание: 1. Для категорий объектов образования ТБО, указанных в разделе II «Объекты социальной сферы», нормы накопления ТБО не включают отходы, образующиеся при планово-регулярной уборке прилегающих территорий, в том числе при уходе за зелеными насаждениями, листва и уличный смет. 2. Нормы смета с закрепленных и прилегающих территорий санитарной очистки применяются согласно таблицы раздела III. 3. При расчете среднегодовых норм накопления уличной торговли, садоводства учтен период с 1 мая по 15 октября. |
| III. Расчетное годовое накопление уличного смета |
| 13. Объектыулично-дорожнойсети |
| 13.1. | Дороги, площади с усовершенствованным покрытием | 1 м2площади | х | 0,013 |
| 13.2. | Тротуары, лестницы и придомовая асфальтированная территория | 1 м2площади | х | 0,005 |
| 13.3. | Территория с грунтовымпокрытием | 1 м2площади | х | 0,028 |
| 13.4. | Дорожки, аллеи в парках | 1 м2площади | х | 0,014 |
| Примечания: 1. Вышеуказанные нормы являются едиными нормативами накопления бытовыхотходов, обязательными для применения на всей территории Пушкинского муниципального образования и действуют до утверждения новых норм накопления бытовыхотходов в установленном законодательством порядке 2. Все субъекты хозяйственной деятельности независимо от вида деятельности, формы собственности и ведомственной подчиненности при необходимости расчетов объемов бытовыхотходов обязаны руководствоваться данными нормами образования отходов. 3. В данных нормах образования не учитываются опасные и биологические отходы, обращение с которыми регламентируется законодательством Российской Федерации |
| Раздел 2. Жидкие бытовые отходы из выгребных ям (при отсутствии канализации) |
| 1. Объектыжилищногофонда |
| 1.1. | Жилые дома, оборудованные горячим, холодным водоснабжением, ваннами длиной 1500-1700 мм | 1 житель | 0,222 | 6,74 |
| 1.2. | Жилые дома, оборудованные горячим водоснабжением без водопровода, ваннами длиной 1500-1700 мм* | 1 житель | 0,120 | 3,64 |
| 1.3. | Жилые дома, оборудованные горячим водоснабжением без ванн, без водопровода* | 1 житель | 0,100 | 3,04 |
| 1.4. | Жилые дома, оборудованные горячим водоснабжением, раковинами, мойками* | 1 житель | 0,063 | 1,92 |
| 1.5. | Жилые дома, оборудованные горячим водоснабжением, раковинами, мойками** | 1 житель | 0,054 | 1,63 |
| 1.6. | Жилые дома, оборудованные горячим водоснабжением без ванн* | 1 житель | 0,039 | 1,20 |
| 1.7. | Жилые дома, оборудованные холодным водоснабжением, с ваннами, без горячего водоснабжения | 1 житель | 0,157 | 4,76 |
| 1.8. | Жилые дома, оборудованные горячим, холодным водоснабжением, с душами без ванн | 1 житель | 0,186 | 5,64 |
| 1.9. | Жилые дома, оборудованные холодным водоснабжением, раковинами, мойками | 1 житель | 0,063 | 1,92 |
| 1.10. | Жилые дома, оборудованные горячим, холодным водоснабжением, без ванн | 1 житель | 0,079 | 2,40 |
| Примечания: * в домах с горячим водоснабжением, получающим в летний период холодную воду из системы отопления; ** в домах с горячим водоснабжением, без холодного, при расчете среднегодового норматива учтена привозная вода из расчета 0,9 м3/чел. в летний период (3, 4 мес.) |

По данным ООО «Благоустройство» общий объем вывезенных ТБО за 2014 год составил:

- от жилищного фонда – 1700 м3;

- от объектов инфраструктуры (школы, магазины, больницы, учреждения, офисы и т.д.) – 300 м3;

Количество вывозимых ЖБО от населения, проживающего в неканализованных домовладениях, составляет 20 м3/сутки.

На территории Пушкинского муниципального образования в настоящее время применяется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов.

Сбор, вывоз ТБО от юридических, физических лиц и населения осуществляется только специализированными организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. Вывоз осуществляется на договорной основе с соответствующими юридическими и физическими лицами. Периодичность вывоза твердых бытовых отходов при контейнерной системе мусороудаления – ежедневная. Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не допускается. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО.

В соответствии с п/п 2.2.4 п. 2.2 СанПиН №42-128-4690-88 в летний период контейнеры ТБО требуется промывать не реже одного раза в 10 дней.

Мойка контейнеров в Пушкинском муниципального образования не производится.

Ответственность за содержание контейнерных площадок и площадок для бункеров-накопителей и их зачистку (уборку) возлагается:

- по муниципальному жилому фонду – на обслуживающие организации;

- по частному жилому фонду – на  собственников жилья;

- по остальным территориям – на предприятия, организации, и иные хозяйствующие субъекты.

Тариф на вывоз бытовых отходов составляет:

- за вывоз ТБО – 300руб/м3.

- за вывоз ЖБО – 94,34 руб/м3.

## На территории Пушкинского муниципального образования находится 110 мусорных контейнеров объемом 0,75 м3. В р.п. Пушкино имеется 100 контейнеров, в с. Новоантоновка 10 контейнеров. Контейнерных площадок на территории Пушкинского муниципального образования на существующий момент не имеется.  Вывоз мусора осуществляется 2 раза в неделю на мусороперегрузочную станцию в районе полигона ТБО в р.п. Степное. Охват населения сбором бытовых отходов составляет 100%.

## 3.3. Система сооружений по обезвреживанию отходов

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

Твердые бытовые отходы, образованные от жизнедеятельности населения, вывозятся на мусороперегрузочную станцию, которая находится на территории полигона ТБО, расположенного в р.п. Степное. Среднее расстояние до места перегрузки 40 км. Дальнейший вывоз ТБО осуществляется на мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО г. Энгельса.

Также на территории Пушкинского муниципального образования расположена несанкционированная свалка ТБО, площадь которой 1,1 га и площадка для накопления твердых и жидких бытовых и производственных отходов (в 500 м западнее р.п. Пушкино). Имеется скотомогильник (в 200 м юго-восточнее р.п. Пушкино).

Жидкие бытовых отходы от населения, проживающего в неканализованных домовладениях Пушкинского муниципального образования, вывозятся на очистные сооружения КОС, расположенные в р.п. Степное. Мощность очистных сооружений составляет 4500,0 тыс. м3/год.

В рамках плана реализации долгосрочной областной целевой программы Саратовской области «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Саратовской области на2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области генеральным планом предлагаетсяорганизация сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением и передачу их лицензированным предприятиям.Необходимо ввести систему информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования.

## 3.4. Система уборки дорожных покрытий

При проведении зимней и летней уборки организация-исполнитель руководствуется Правилами благоустройства территории Пушкинского муниципального образования от 22.12.2014 г. № 58.

## 3.4.1. Летняя уборка территории

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы, и прилегающей территории.

Подметание улиц в летний период производится в первую очередь на улицах с интенсивным движением и  маршрутами городского транспорта, имеющими усовершенствованное покрытие, затем улиц со средней и малой интенсивностью. Данный вид работ следует проводить в ранние утренние часы. Поливка улиц не производится.

В придорожной полосе городских дорог высота травяного покрова не должна превышать 15-20 см. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова на них не должна превышать 15 см.

Обочины дорог очищаются от крупногабаритного  и другого мусора.

Подметание улично-дорожной сети производится подметально-уборочной техникой. До начала подметания проезжей части убирают тротуары.

Пункта по заправке поливомоечных и подметально-уборочных машин на территории Пушкинского муниципального образования не имеется.

## 3.4.2. Зимняя уборка территорий

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

-    своевременная очистка  проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки;

-   ликвидация гололедов и борьба со скользкостью покрытий улиц;

-  удаление снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также снежных валов с городских улиц (вывоз на снежные свалки).

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливается в зависимости от интенсивности  движения городского транспорта.

## 3.4.3. Обработка дорожных покрытий реагентом

Для предупреждения образования снежного наката в период снегопада в Пушкинском муниципальном образовании проводят обработку дорожного покрытия песчаной смесью.

Обработка дорог, покрытых дорожной пленкой, начинается с улиц I категории, затем посыпаются улицы II и III категории. Параллельно проводятся работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков.

Обработку противогололедными материалами обслуживаемой территории следует заканчивать до 8 часов утра.

Баз по складированию песка на территории Пушкинского муниципального образования не имеется.

## 3.4.4. Сгребание и сметание снега

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега.

При очистке дорожного покрытия в Пушкинском муниципальном образовании снег, счищаемый с тротуаров, прилегающих непосредственно к проезжей части дорог, сдвигается на прилотковую часть дороги и формируется в валы. Снегосвалки на территории Пушкинского муниципального образования не имеется. Вывоз снега не производится.

Для складирования снега на территории Пушкинского муниципального образования в зимний период следует организовать снежную свалку.

Также возможно использование специальных мест для временного складирования снега. Допустимое время нахождения собранного снега в местах временного складирования не более 72 часов.

Работы по уборке тротуаров должны быть скоординированы с уборкой проезжей части.

Формирование снежных валов не допускается:

- ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;

-  на участке дорог, оборудованных транспортными ограждениями или бордюрами.

При непрекращающемся  снегопаде в течение суток и более обеспечивается постоянная работа уборочных машин на улицах города с кратковременными, не более одного часа, перерывами для заправки машин горючим и принятия пищи водителями.

При осуществлении содержания тротуаров, посадочных площадок-остановок общественного транспорта выполняются следующие требования:

-  в заездном кармане бордюрный камень  полностью очищается от уплотненного снега и наледи;

-  садовые скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм очищаются от снега и наледи.

## 3.5. Парк спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки

Перечень спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки представлен в таблице 8.

Таблица 8

Перечень спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Наименование предприятия | Количество совершаемых рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | 1 | КО-440 | 2010 | 14 | ООО «Благоустройство» | 4 |
| 2. | Вакуумная машина | 1 | МАЗ-500 | 1982 | 48 | ООО «Благоустройство» | 4 |

Производственная база ООО «Благоустройство» расположена по адресу 413220 Саратовская область, Советский район,р.п. Пушкино, ул. Вокзальная д.9/11.

Производственная база специализированной организации находятся в удовлетворительном состоянии, соответствуют санитарным и техническим требованиям.

# 4. Твердые бытовые отходы

## 4.1. Нормы накопления твердых бытовых отходов

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых бытовых отходов - величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Утвержденные на сегодняшний день в Пушкинском муниципальном образовании нормы накопления твердых отходов для населения и для объектов общественного назначения и предприятий муниципального образования представлены в таблице 6.

Методика определения норм накопления твердых бытовых отходов принимается согласно справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под ред. д.т.н. А.Н.Мирного – Москва, 1997 год.

Основными показателями при определении норм накопления отходов являются: масса, объем, средняя плотность и коэффициенты суточной неравномерности накопления.

Нормы накопления устанавливаются для жилых зданий и для объектов общественного назначения (как встроенных в них, так и отдельно стоящих), имеющих основной удельный вес в общем балансе отходов и вывозимых спецавтохозяйствами.

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения (гостиницы, кинотеатры и т.д.) - на одно место; по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади.

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных условий.

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для приготовления пищи отходы топлива в квартирах полностью отсутствуют. Вместе с тем исключается возможность сжигания горючей части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает объем отходов и уменьшает их среднюю плотность.

Отсутствие канализации приводит к увлажнению и повышенной средней плотности и общей массы твердых отходов. Наличие канализации позволяет сбрасывать некоторую часть отходов через санитарные приборы, устраняя повышение влажности отходов и приводя к уменьшению массы отходов и их средней плотности.

Рост обеспеченности бумагой и упаковочными материалами (наличие фабричной и торговой упаковки товаров) приводит к увеличению содержания упаковочных материалов в отходах, значительному повышению их объема и снижению средней плотности при незначительном увеличении общей массы.

При сборе отдельных составляющих в качестве вторичного сырья (пищевых отходов, бумаги, металла и пр.) соответственно снижается количество вывозимых отходов. По пищевым отходам снижение массы может составлять свыше 36 кг в год на 1 чел., а по другим видам вторичного сырья снижение массы может достигать 20 кг в год на 1 чел.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной), периода подметания дворов и тротуаров (от 150 дней в северной зоне до 300 дней в южной), озелененностимикрорайонов, а также потреблением населением овощей и фруктов. В зависимости от местных условий убираемая площадь дворовых территорий и тротуаров принимается равной 2 - 5 кв. м/чел., а площадь зеленых насаждений - около 4 - 12 кв. м/чел.

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производится отдельно для зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения натурных замеров выделяются жилые здания без арендаторов двух типов: благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, центральное отопление; неблагоустроенные дома с печным отоплением, не имеющие водопровода и канализации.

На выбранные объекты перед проведением замеров составляют санитарные паспорта, в которых отражаются количество населения, проживающего в данном домовладении, количество мест (для объектов общественного назначения - гостиницы), степень благоустройства зданий, площадь дворовых территорий, в том числе с твердым покрытием и занятая зелеными насаждениями. При раздельном сборе отдельных составляющих отходов указывается их количество.

Выбор участков

Для определения фактического накопления отходов, образующихся от населения, выделяются участки со следующим количеством проживающего населения: в городах с населением до 300 тыс. чел. участки выбираются с охватом 2% населения общего числа жителей по каждому виду благоустройства; в городах с населением 300 - 500 тыс. чел. - 1%; в городах с населением более 500 тыс. чел. - 0,5%.

По культурно-бытовым объектам выбираются наиболее характерные для данного города объекты в количестве не менее 2.

Сбор и замеры количества отходов должны исключать смешивание отходов от объектов различного назначения.

При определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 м3. С целью более полного учета образующихся отходов и определения коэффициента неравномерности накопления предусматривается установка дополнительных контейнеров (уточняется при обследовании выбранных участков). До начала замеров все контейнеры должны быть полностью очищены.

Нормы накопления определяются по сезонам года. Замеры проводятся в течение 7 дней (без перерыва) независимо от периодичности вывоза отходов. При определении норм накопления необходимо исключить уплотнение отходов в контейнерах обслуживающим персоналом.

Оптимальные сроки определения норм накопления: зима - декабрь - январь; весна - апрель; лето - июнь - июль; осень - сентябрь - октябрь.

Определение массы и объема отходов

Определение массы и объема накапливающихся отходов производится следующим образом.

Перед установкой контейнера на машину в нем разравниваются отходы и мерной линейкой (выполнена из дерева, окрашена масляной краской; объемные деления нанесены на одной стороне, нуль совпадает с верхом контейнера) определяется объем отходов (рисунок - не приводится). Масса накапливающихся отходов определяется путем взвешивания заполненных контейнеров при помощи динамометра и последующего вычитания массы порожнего контейнера. В случае заполнения всех восьми контейнеров в одном домовладении допускается определение массы отходов проводить путем взвешивания загруженной и порожней машины на автомобильных весах (цена деления 10 кг).

После обработки первичных материалов, по замерам полученные данные (масса, объем) для каждой однородной группы объектов суммируются по дням недели и заносятся в сводную месячную (сезонную) ведомость накопления.

Расчет норм накопления отходов

Определение суточной нормы накопления на 1 чел. в объемных показателях и по массе за сезон производится по формулам:

где VСС - суточное накопление отходов, л/чел.; V0 - объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л; n - число проживающих, чел.; a - продолжительность определения норм накопления (7 суток).

GCC - суточное накопление отходов, кг/чел.; G0 - масса удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения норм, кг.

Среднемесячное (сезонное) накопление отходов используется для расчета среднесезонных и годовых показателей накопления отходов, а также их средней плотности и наибольших коэффициентов неравномерности.

Определение среднегодовой суточной нормы накопления на 1чел. в объемных показателях и по массе производится по формулам:

где V0 - среднесезонная суточная норма накопления, л/чел.; з, в, л, о- индексы, обозначающие сезоны года - зима, весна, лето, осень; 4 -количество сезонов.

где GCC - среднесезонная суточная норма накопления, кг/чел.

Определение годовой нормы накопления на 1чел. в объемных показателях и по массе производится по формулам:

VГ = VCC × 365

где VГ - годовая норма накопления, л/чел.; 365 - число суток в году.

GГ = GСС × 365

где GГ - годовая норма накопления, кг/чел.

В случае применения на выбранных участках раздельного сбора отдельных составляющих отходов (пищевые отходы, бумага и т.д.) количество их добавляется к полученным нормам накопления. Это обеспечивает правильность взаиморасчетов.

Обработка данных по определению накопления отходов производится в тот же день, но не позже, чем на другой день после замеров, и в случае получения сомнительных данных принимаются меры к выяснению причин отклонения и их устранению.

Работы по уточнению норм накопления твердых бытовых отходов целесообразно проводить каждые 5 лет.

## 4.2. Предложения по системам и методам сбора и удаления твердых бытовых отходов

Отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовыеотходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «Предоставление прочих бытовых, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение радиоактивных отходов.

Система сбора отходов может быть контейнерной или бесконтейнерной. При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. Применение такой системы целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Для обслуживания жилищного фонда Пушкинского муниципального образованиярекомендуется контейнерная система сбора отходов с несменяемыми сборниками.

На территории Пушкинского муниципального образования не имеется полигона для ТБО. Вывоз ТБО организован из р.п. Пушкино и с. Новоантоновкана мусороперегрузочную станцию, расположенную в р.п. Степное, далее мусор вывозится на мусоросортировочную станцию и полигон ТБОг. Энгельс.

## 4.2.1. Методы организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора

Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского поселения должен быть разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88; Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 №4607-88, в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется следующим образом:

1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп с дальнейшей передачей их специализированной организации по договору.

2. Прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих в многоквартирных домах, производят:

- при выборе способа управления в виде управления управляющей организацией - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании договора управления, заключенного с собственниками помещений многоквартирного дома;

- при выборе способа управления в виде управления товариществом собственников жилья, либо жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - товарищество собственников жилья, либо жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с указанными организациями соответствующие договоры;

- при выборе способа управления в виде непосредственного управления собственниками помещений в многоквартирном доме - лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. Физические лица, проживающие в секторе индивидуальной застройки, обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным организациям.

4. Места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе государственным стандартам, санитарным правилам.

5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

6. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

7. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару.

8. Прием отработанных ртутьсодержащих ламп производится в таре, обеспечивающей их сохранность при накоплении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

9. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.

10. Физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением обязаны сдавать отработанные ртутьсодержащие лампы в установленные места временного хранения в таре, обеспечивающей их сохранность при накоплении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

11. Физические лица, использующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, проживающие в многоквартирных домах, вправе на договорной основе самостоятельно сдать отработанные ртутьсодержащие лампы в специализированную организацию

Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется Администрацией муниципального образования, специализированными организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп.

Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования, в местных газетах, на информационных стендах на территории поселения, по месту нахождения специализированных организаций.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о Правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем размещения соответствующей информации на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации.

Размещению подлежит следующая информация:

а) порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;

б) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.

## 4.2.2. Рекомендации по созданию системы сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора

На территории Пушкинского муниципального образования необходимоустановить специальные контейнеры для сбора и дальнейшей утилизации ртутьсодержащих отходов.

Для создания системы информирования Администрации муниципального образования необходимо разработать и утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории Пушкинского муниципального образования.

Методы информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и физических лиц о порядке осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп представлены в п. 4.2.1.

Для осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо организовать пункт приема ртутьсодержащих осветительных приборов, других приборов с ртутным наполнением, а также иных опасных отходов, не относящихся к бытовым (отработанные батарейки, аккумуляторы). Расположение данного пункта предлагается установить и согласовать при утверждении вышеописанного порядка.

## 4.2.3. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

## 4.2.4. Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема обезвреживания ТБО, рекомендуется использовать раздельный сбор ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль).

Главная цель раздельного сбора отходов – разделение всего объема ТБО на три основных потока:

1) «сухое» - вторичное сырье, пригодное для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура, текстиль) и составляющее 35-45 % от общей массы;

2) «влажные» - биоразлагаемые отходы для компостирования(пищевые и садовые отходы, влажные и загрязненные отходы бумаги – 25-35%);

3) прочие не перерабатываемые отходы («хвосты»). К этой категории могут быть отнесены и те отходы, которые, в принципе, могут быть переработаны, но экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе для них отсутствуют.

Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей переработки:

- «сухие» вторичные ресурсы должны направляться на мусоросортировочные комплексы (раздельный сбор ТБО не исключает последующей промышленной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам). Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

- «влажные»биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом;

- «хвосты» направляются на свалку для захоронения(как вариант – предварительно спрессованные).

Раздельный сбор ТБО является экономически выгодным проектом, так как разделение отходов предполагает включение отходов во вторичный оборот.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер.

С целью сокращения количества отходов, поступающих на размещение, следует внедрять раздельный сбор отходов в местах их образования, т.е. на придомовых территориях и на территориях промышленных предприятий и предприятий социально-культурной сферы.

Наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

Для реализации программы необходимо принять следующие меры:

- Установка для раздельного сбора отходов рядом с существующим контейнером ТБО дополнительно один контейнер (для отходов категории вторичного сырья – пластика, макулатуры и прочее). Контейнер должен иметь крышку и соответствующую маркировку.

- Подготовить общественное мнение, формирование мотивации жителей к осуществлению раздельного сбора ТБО.

- Организовать четкую регулярную работу служб вывоза, сбыта и переработки вторсырья. При установке дополнительного контейнера для раздельного сбора отходов, потребуется две машины в связи с тем, что раздельный сбор будет нецелесообразен, если в мусоровоз будут грузиться оба контейнера (произойдет смешение ТБО и вторичного сырья). Поэтому предлагается вывоз этих контейнеров планировать по раздельному графику, т.е. ежедневный вывоз отходов, предназначенных для захоронения на свалке, еженедельный вывоз отходов категории вторичного сырья, предназначенных для переработки.

Раздельный сбор отходов с территории муниципального образования является лишь одним этапом к усовершенствованию обращения с отходами ТБО. Вторым этапом может послужить установка мусоросортировочного комплекса (МСК) на полигонеТБО, однако строительство МСК на территории Советского муниципального района не рентабельно. Установка МСК рентабельно только при общем годовом объеме вывоза ТБО, превышающем 30000 т.

Таким образом, основной упор должен быть сделан на организацию селективного сбора отходов от жилищ, в местах их образования.

## 4.2.5. Сбор мусора в местах общего пользования

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других общественных местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Необходимо устанавливать урну вместимостью не менее 10 л.

Урны могут быть напольными и навесными. Могут применяться в парках, стадионах и других местах массового скопления людей.

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м, одна урна на 800 м2 площади парка, одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения.

Таким образом, для Пушкинского муниципального образования предлагается установить металлические урны объемом 40 л. Проведенный анализ показал, что необходимое к установке количество урн составит 72 шт. Предлагаемое расположение урн представлено в приложении «Графический материал». Стоимость одной урны (урна поворотная, металлическая) составит 1740 рублей.

## 4.3. Расчетные объемы работ по сбору и удаления твердых бытовых отходов

### 4.3.1. Объекты общественного назначения

Объемы накопления на расчетный период определены на основании данных о перспективном развитии муниципального образования с учетом утвержденных норм накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения. При расчете объема накопления учитывается тенденция роста норм накопления – 0,5 % в год (согласно справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под ред. д.т.н. А.Н. Мирного – Москва, 1997 год).

Прогнозируемый объем образования ТБО от объектов общественного назначения Пушкинского муниципального образования по периодам генеральной схемы представлен в таблице 9.

Таблица 9

Прогнозируемый объем образования ТБО от объектов общественного назначения

| № п/п | Объекты | Единицы измерения | Количество единиц по периодам | Норма накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | В перспек тиве до 2020 года | В перспекти ве до 2030 года | Существующее положение | В перспективе до 2020 года | В перспективе до 2030 года | Существующее положение | В перспективе до 2020 года | В перспективе до 2030 года |
| Предприятия службы быта |
| 1 | Гостиница, общежитие | 1 место | 20 | 20 | 20 | 1,60 | 1,65 | 1,73 | 32 | 33 | 34,6 |
| 2 | Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общей площ. | 25 | 25 | 25 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 3,25 | 3,25 | 3,5 |
| 3 | Парикмахерские косметические салоны | 1 пос. место | 2 | 2 | 2 | 0,80 | 0,82 | 0,87 | 1,6 | 1,64 | 1,74 |
| 4 | Предприятия общественного питания | 1 место | 200 | 200 | 200 | 1,50 | 1,55 | 1,62 | 300 | 310 | 324 |
| Медицинские учреждения |
| 5 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 520 | 520 | 520 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 114,4 | 119,6 | 124,8 |
| 6 | Аптеки | 1 м2 торг. площади | 37 | 37 | 37 | 1,2 | 1,21 | 1,22 | 44,4 | 44,77 | 45,14 |
| Дошкольные и учебные заведения |
| 7 | Детский сад, ясли | 1 место | 75 | 75 | 75 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 43,5 | 45 | 47,25 |
| Предприятия торговли |
| 8 | Магазин продовольственный | 1 м2 торг. площади | 966 | 966 | 966 | 1,50 | 1,55 | 1,62 | 1449 | 1497,3 | 1564,92 |
| 9 | Магазин промтоварный | 1 м2 торг. площади | 200 | 200 | 200 | 1,00 | 1,03 | 1,08 | 200 | 206 | 216 |
| 10 | Магазин смешанный | 1 м2 торг. площади | 177 | 177 | 177 | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 247,8 | 254,88 | 269,04 |
| 11 | Торговля с машин | 1 м2 торг. площади | 180 | 180 | 180 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 36 | 41,4 | 45 |
| 12 | Рынок | 1 м2 торг. площади | 960 | 960 | 960 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 806,4 | 835,2 | 873,6 |
| Культурно-спортивные учреждения |
| 13 | Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 30 | 30 | 30 | 0,91 | 0,94 | 0,99 | 27,3 | 28,2 | 29,7 |
| 14 | Дом культуры | 1 место | 120 | 120 | 120 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 36 | 37,2 | 38,4 |
| Предприятия пассажирского транспорта |
| 15 | Железнодорожный и автовокзал, аэропорт, речной порт | 1 пассажир/год | 1300 | 1300 | 1300 | 0,80 | 0,82 | 0,87 | 1040 | 1066 | 1131 |
| Автотранспортные предприятия |
| 16 | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 6 | 6 | 6 | 0,9 | 0,97 | 1,1 | 5,4 | 5,82 | 6,6 |
| Административные здания, учреждения |
| 17 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 2 | 2 | 2 | 0,9 | 0,91 | 0,92 | 1,8 | 1,82 | 1,84 |
| 18 | Отделения связи | 1 сотрудник | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,03 | 1,08 | 2 | 2,06 | 2,16 |
| 19 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 13 | 13 | 13 | 1,50 | 1,55 | 1,62 | 19,5 | 20,15 | 21,06 |
| Итого: | 4410,35 | 4553,29 | 4780,35 |

По отношению к существующему положению прогнозируется увеличение объемов образования твердых бытовых отходов от общественных зданий Пушкинского муниципального образования:

- к 2020 году – на 3,2%;

- к 2030 году – на 7,8%.

### 4.3.2. Население

Прогнозируемый годовой объем образования ТБО от населения Пушкинского муниципального образования определен на основании данных о перспективном развитии муниципального образования с учетом утвержденных норм накопления ТБО. При расчете объема накопления учитывается тенденция роста норм накопления – 0,5 % в год (согласно справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под ред. д.т.н. А.Н. Мирного – Москва, 1997 год).

Расчетный объем образования ТБО от населения Пушкинского муниципального образования приведен в таблице 10.

Таблица 10

Объем образования ТБО от населения

| Типблагоустройства | Количествопроживающих, чел. | Нормы накопления ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| Благоустроенные | 2060 | 2020 | 1980 | 1,2 | 1,21 | 1,24 | 2472,0 | 2444,2 | 2455,2 |
| Неблагоустроенные | 737 | 690 | 650 | 1,2 | 1,21 | 1,24 | 884,4 | 834,9 | 806,0 |
| Итого: | 3356,40 | 3279,10 | 3261,20 |

По отношению к существующему положению прогнозируется уменьшение объемов образования твердых бытовых отходов от населения Пушкинского муниципального образования к 2020 году на 2,3 %, к 2030 году на 4%.

Расчетные объемы работ по сбору и удалению твердых бытовых отходов с территории Пушкинского муниципального образования приведены в таблице 11.

Таблица 11

Расчетные объемы работ по сбору и удалению твердых бытовых отходов

| Источникобразованияотходов | Объем образования ТБО, м3/год |
| --- | --- |
|  | Существующееположение | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| Общественныездания | 4410,35 | 4553,29 | 4780,35 |
| Население | 3356,40 | 3279,10 | 3261,20 |
| Итого: | 7766,75 | 7832,39 | 8041,55 |

По отношению к существующему положению прогнозируется увеличение объемов образования отходов на территории Пушкинского муниципального образования:

- к 2020 году – на 0,9%;

- к 2030 году – на 3,5%.

## 4.4. Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря

Согласно МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ» расчетные показатели по необходимому количеству специальных машин, механизмов и инвентаря определяются на конец 1 очереди и на расчетный срок.

### 4.4.1. Определение необходимого количества контейнеров для сбора ТБО

Для определения необходимого количества контейнеров для сбора ТБО необходимо рассчитать среднесуточное накопление ТБО по формуле:

где Н – среднесуточное накопление ТБО, м3; О – годовое накопление ТБО, м3; К – коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (1,25 – для основной части ТБО, 1,0 – для крупногабаритных отходов).

Расчет необходимого количества контейнеров для ТБО производится по формуле:

где N – необходимое количество контейнеров, шт.; m – периодичность вывоза ТБО (в Пушкинском муниципальном образовании ТБО вывозятся 2 раза в неделю, m = 2); КР – коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве (1,05); VК – емкость одного контейнера, м3; К3 – коэффициент заполнения контейнера (0,9).

В качестве контейнеров предлагается использовать применяемые в настоящее время в Пушкинском муниципальном образовании контейнеры емкостью 0,75 м3.

Результаты расчета необходимого количества контейнеров приведены в таблице 12

Таблица 12

Необходимое количество контейнеров

| Вид отходов | Годовое накопление ТБО, м3/год | Суточное накопление ТБО, м3/сут | Необходимое количество контейнеров, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года | В перспективедо 2020 года | В перспективедо 2030 года |
| ТКО | 7832,39 | 8041,55 | 26,8 | 27,5 | 84 | 86 |

Таким образом, исходя из текущего количества установленных в Пушкинском муниципальном образовании контейнеров, можно сделать вывод, что к 2020 году необходимо приобрести 84 контейнера объемом 0,75 м3. К 2030 году - 86 контейнеров объемом 0,75м3.

### 4.4.2. Решения по конструкции мусоросборных (контейнерных) площадок, требования по их эксплуатации

Контейнерная площадка - специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Энгельсском районе в соответствии со следующими требованиями:

1. Иметь с трех сторон зеленые насаждения или какое-либо другое ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.) высотой 1,0 - 2,0 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.

2. Иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%.

3. При использовании контейнеров на колесиках площадки должны быть оборудованы пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 – 10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

4. При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.

5. Подъезды к контейнерным площадкам должны иметь дорожное покрытие и ширину не менее 3,5 м при одностороннем движении и 6 м – при двустороннем.

6. Контейнеры должны быть установлены на расстоянии 1 м от ограждения, и 0,35 м друг от друга.

7. Для предотвращения возгораний мусора необходимо обеспечить регулярную, в течение дня дворниками, уборку контейнерных площадок.

8. На одной контейнерной площадке допускается размещать не более 5 контейнеров.

Местоположение контейнерных площадок должно быть выбрано с учетом следующих требований:

1. Площадки должны примыкать к сквозным проездам.

2. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Предусмотрено сокращение санитарного разрыва от жилых зданий, объектов и территорий с нормируемыми показателями среды обитания по согласованию с местными санитарно-эпидемиологическими станциями (согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест») – сокращение расстояния допускается только в исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов. При этом расстояние устанавливается комисионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача), акты комиссий должны утверждаться органом местного самоуправления).

3. Подъезд к контейнерным площадкам должен быть свободным с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

4. Подъезд к контейнерным площадкам должен быть освещен.

5. Для повышения производительности мусоровозных машин существенное значение имеет укрупнение мест установки мусоросборников.

На территории Пушкинского муниципального образования в настоящее время контейнерных площадок не имеется. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями необходимо произвести работу по строительству контейнерных площадок. Согласно данным о необходимом количестве контейнеров на первую очередь объемом 0,75 м3 (84 шт.), при условии, если контейнерные площадки будут трехместные (3 контейнера на площадке), понадобится установить 28 контейнерных площадок исходя из расчета:  84 (количество необходимых контейнеров) / 3 (трехместные контейнерные площадки) = 28 необходимых контейнерных площадок. Необходимо разместить 25 контейнерных площадок в р.п. Пушкино (88% обслуживаемого населения от общего числа) и 3 контейнерные площадки с. Новоантоновка (12% обслуживаемого населения от общего числа).

Строительство одной контейнерной площадки для мусора ТБО трехместной без дверей с водонепроницаемым покрытием составляет 40500 рублей.Каркас площадки изготовлен из профильной трубы 50*25 и 40*20, обшита такая контейнерная площадка крашеным оцинкованным профлистом и может дополнительно устанавливаться в комбинации с оцинкованной сеткой с ячейкой 50*50.

### 4.4.3. Расчет количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха. Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88.

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями.

Мойка контейнеров в Пушкинском муниципальном образовании не производится. Поскольку в муниципальном образовании применяется система сбора отходов с несменяемыми сборниками, то предлагается для мойки контейнеров использовать специальную машину типа ТГ-100.

Расчета необходимого количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров производится по формуле:

где N – необходимое количество машин, шт.; Н – расчетное количество контейнеров, шт.; Р – производительность контейнеров, контейнеров в смену; П – периодичность мойки контейнеров, дней.

Производительность машины ТГ-100 для разных объемов контейнеров принимается согласно таблицы 13.

Таблица 13

Производительность машины ТГ-100

| Объемконтейнера, м3 | 0,75 | 8 |
| --- | --- | --- |
| Количество контейнеров, которые машина моет и дезинфицирует за смену | 120 | 12 |

Результаты расчета необходимого количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров приведены в таблице 14.

Таблица 14

Необходимое количество техники для мойки и дезинфекции контейнеров

| Необходимоеколичествоконтейнеров, шт. | Количество техники для мойки контейнеров, шт. |
| --- | --- |
| 0,75 м3 | 0,75 м3 | Суммарное |
| 84 | 0,07 | 0,07 |

Таким образом, исходя из расчета необходимого количества техники для мойки и дезинфекции контейнеров, можно сделать вывод, что для обеспечения мойки и дезинфекции контейнеров необходимо закупить 1 машину ТГ-100.

### 4.4.4. Расчет количества техники для сбора и вывоза ТБО

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта. Число мусоровозов NТР, необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

где: Н – среднесуточное накопление ТБО, м3; ПСУТ – суточная производительность мусоровозов, м3/сут; КИСТ – коэффициент использования парка (0,8).

где NРЕЙС – число рейсов в сутки, Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Количество отходов, перевозимых за один рейс, для используемой в данный момент техники представлено в таблице 15.

Таблица 15

Количество отходов, перевозимых за один рейс

| Наименованиемусоровоза | Количествомусоровозов, шт. | Вместимостькузова, м3 | Коэффициентуплотнения (максимальный) | Количество отходов, перевозимых за один рейс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусоровоз КО-440 | 1 | 7,5 | 4 | 30,0 |

С учетом коэффициента использования парка 0,8 общее количество отходов, перевозимых за один рейс существующей мусоровозной техникой в Пушкинском муниципальном образовании, составляет 29,6 м3. Учитывая суточное накопление ТБО на перспективу, представленное в таблице 12, можно сделать вывод, что существующеймусоровозной техники в Пушкинском муниципальном образовании не достаточно, необходимо приобрести еще 1 мусоровозную машину КО-440-6.

## 4.5. Обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО)

### 4.5.1. Обоснование выбора метода обезвреживания ТБО

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия. Твердые бытовые отходы, образованные от жизнедеятельности населения, размещаются на мусоросортировочном комплексе и полигоне ТБО г. Энгельса с промежуточной перегрузкой отходов на мусороперегрузочной станции, расположенной в районе свалки ТБО в р.п. Степное.

Также на территории р.п. Пушкино расположена несанкционированная свалки ТБО площадью 1,1 га и площадка для накопления твердых и жидких бытовых и производственных отходов (в 500 м западнее р.п. Пушкино).

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстоянии от места сбора более 25 км следует предусматривать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

В Пушкинском муниципальном образовании место сбора ТБО расположено на расстоянии большем 25 км, поэтому рассматривается применение двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций. Полигон ТБО, расположенный в р.п. Степное Советского муниципального района не функционирует (размещение отходов не осуществляется), в районе свалки организована мусороперегрузочная станция, вывоз отходов осуществляется на мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО г. Энгельс.

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах, сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований. Социальные и технико-экономические показатели способов обезвреживания ТБО приведены в таблице 16.

Таблица 16

Социальные и технико-экономические показатели способов обезвреживания ТБО

| Показатель | Способобезвреживания и утилизации |
| --- | --- |
|  | Складирование на полигонах | Сжигание | Компостирование |
| 1. Социальныеаспекты |
| Санитарно-гигиеническая оценка обезвреживания за производственный цикл | Полная за 100 лет | Практически полная за 1 час | Полная при обеспечении дозревания компоста за 2-360 суток |
| Загрязнение окружающей среды | Комплекс защитных мероприятий исключает загрязнение почвы, подземных вод и атмосферы |
| Виды используемых вторичных ресурсов | Биогаз | Тепловая энергия, металлы | Черный и цветной металлолом, горючие некомпостируемые фракции |
| Отходы производства (в % по массе) | Нет | 20…30 | 20…30 |
| 2. Технико-экономические показатели по промышленно реализуемым способам производительностью не менее 100 тыс. т/год |
| Удельные трудовые затраты (смена/т) | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Удельная металлоемкость оборудования (кг/т ТБО в год) | 0,3…0,4 | 9…17 | 20…25 |
| Удельные энергозатраты, кВт∙ч/т | 5…5,5 | 26…56 | 25…35 |
| Удельная площадь под сооружение (м2 т/год, для полигонов - т/га) | 0,1 | 0,25…0,5 | 0,4…0,76 |
| Возмещение эксплуатационных затрат за счет реализации продукции, % | 0 | 30…50 | 40…75 |
| Возможность совместного обезвреживания и переработки с частью промышленных отходов | Да | Подлежит уточнению в каждом конкретном случае | Практически нет |
| Освоение производства отечественного оборудования | Освоено | В стадии освоения | Освоено |

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов (регионов) с общим накоплением твердых бытовых отходов от 30 тыс. т в год и более.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями).

На основании вышеизложенного, в качестве основного способа обезвреживания отходов Пушкинского муниципального образования вывоз отходов на действующую мусороперегрузочную станцию с последующим вывозом на мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО г. Энгельс. Кроме того, желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки. Необходимо устранить несанкционированную свалку на территории Пушкинского муниципального образования, для этого рекомендуется осуществить вывоз ТБО на полигон. Следует произвести работы по рекультивации земельных участков под несанкционированным полигоном ТБО и площадкой-накопителем р.п. Пушкино.

### 4.5.2. Расчет количества спецтехники и штата работников для обслуживания городских полигонов и санкционированных свалок ТБО

Нормы определяют потребность в основных машинах, необходимых для нормальной эксплуатации полигона твердых бытовых отходов (ТБО), обеспечивающей выполнение технологических и санитарных требований, установленных Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов, согласованной с Министерством РСФСР. Применение норм на практике будет способствовать улучшению санитарного состояния полигона и охраны окружающей среды, более рациональному распределению и использованию техники, необходимой для эксплуатации полигона.

Расчет произведен, согласно Нормам потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых отходов.

Потребность в указанных машинах приведена в двух вариантах: в первом - изоляционный материал разрабатывается и транспортируется скреперами, что в наибольшей степени соответствует условиям средней и южной климатических зон; во втором - экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы, которыми доставляется на полигон. Второй вариант является основным для северной климатической зоны, в условиях которой, как правило, невозможно организовать добычу грунта для изоляции отходов.

Потребность в скреперах и экскаваторах рассчитывается, исходя из условий их работы в безморозный период года, когда грунты и другие инертные изоляционные материалы не являются мерзлыми. Продолжительность безморозного периода определена по данным СНиП 2.01.01-82. Для средней климатической зоны она равна - 7, для северной - 6, для южной - 9 месяцев.

При определении норм потребности в машинах предпочтение отдавалось вариантам машин, состоящим, как правило, из машин одного типоразмера, что обеспечивает наилучшие условия для их эксплуатации и ремонта.

Потребность в машинах для разработки и доставки на полигон грунта или других инертных материалов для изоляции отходов рассчитана для полигонов мощностью 180 тыс. м3/год и выше. На полигонах меньшей мощности, для которых рекомендуется траншейная схема, изоляция производится бульдозерами грунтом, полученным при образовании траншей.

Потребность в бульдозерах

Необходимое количество бульдозеров определено в соответствии с нормами потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых отходов.

На территории Пушкинского муниципального образования полигон ТБО отсутствует, следовательно, для обеспечения работы полигона бульдозеры не потребуются.

Потребность в машинах для разработки и доставки на полигон грунта, экскаваторах

Потребность в машинах для разработки и доставки на полигон грунта или других инертных материалов для изоляции отходов рассчитывается для свалок мощностью 180 тыс. м3/год и выше.

На территории Пушкинского муниципального образования полигон ТБО отсутствует, в связи с чем,экскаваторы не потребуются.

Штат сотрудников свалки ТБО

В соответствии с Рекомендациями о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства для обслуживания мусороперегрузочной станции требуется следующий штат сотрудников:

- при объеме поступающих на станцию отходов до 1000 тыс. м3 в год – 1 мастер станции;

- для охраны станции – 1 сторож.

Итого для обеспечения работы мусороперегрузочной станции полигона ТБО где расположена мусороперегрузочная станция требуется 2 человека.

# 5. Жидкие бытовые отходы

## 5.1. Нормы накопления жидких бытовых отходов

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде Пушкинского муниципального образования в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) колеблется от 2,5 до 4,5 м3/год на 1 человека.

## 5.2. Предложения по системам и методам сбора и удаления жидких бытовых отходов

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях Пушкинского муниципального образования устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Стоки от неканализованных домовладений поступают в накопительные емкости (отстойники) и по мере накопления откачиваются при помощи ассенизационной машины по разовым заявкам. Жители, проживающие в неканализованных домовладениях, так же по разовым заявкам пользуются услугами по откачке и вывозу ЖБО.

Согласно Санитарным правилам содержания населенных мест, жидкие бытовые отходы следует сливать на сливных станциях, расположенных до очистных сооружений.

## 5.3. Расчетные объемы работ по сбору и удалению жидких бытовых отходов

Прогнозируемый годовой объем образования ЖБО от населения Пушкинского муниципального образования определен на основании данных о перспективном развитии муниципального образования с учетом норм накопления ЖБО, принимаемых по максимальному значению 4,5 м3/год на 1 человека.

Расчетный объем образования ЖБО от населения приведен в таблице 17.

Расчетное суточное накопление жидких бытовых отходов, подлежащих вывозу, составит:

годовой объем образования ЖБО/365 = суточный объем ЖБО,

где: 365 - количество дней по вывозу жидких отходов.

Таблица 17

Расчетный объем образования ЖБО

| Наименованиепоселения | Число проживающих в неканализованных домовладениях, чел. | Норма накопления ЖБО, м3/год на 1 человека | Годовой объем образования ЖБО, м3 | Суточный объем образования ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующееположение | Нарасчетныйпериод |  | Существующееположение | Нарасчетныйпериод | Существующееположение | Нарасчетныйпериод |
| Пушкинское МО | 737 | 650 | 4,5 | 3316,5 | 2925,0 | 9,08 | 8,01 |

Проведенный анализ показал, что на расчетный период прогнозируется уменьшение объемов образования жидких бытовых отходов в Пушкинском муниципальном образовании на 13 %.

## 5.4. Определение необходимого количества ассенизационных машин

Согласно МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ» расчетные показатели по необходимому количеству специальных машин, механизмов и инвентаря определяются на расчетный срок.

В качестве ассенизационной машины предлагается использовать машину КО-529-14 с объемом бочки 11 м3. Технические характеристики ассенизационной машины КО-529-14 представлены в таблице 18.

Таблица 18

Технические характеристики ассенизационной машины КО-529-14

| Модель шасси | КамАЗ-53605 |
| --- | --- |
| Масса машины полная, кг | 20500 |
| Масса спецоборудования., кг | 2600 |
| Вместимость цистерны, м3 | 11,0 |
| Глубина очищаемых ям, м | 5 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360/720 |
| Разрежение в цистерне, МПа | не менее 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 17/29 |
| Время опорожнения цистерны, мин (под давлением) | 10/9 |
| Время опорожнения цистерны, мин (самотеком) | 12 |
| Длина, мм | 7200 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3600 |

Расчетное количество ассенизационных машин определяется по формуле:

где: Н – среднесуточное накопление ЖБО, м3; ПСУТ – суточная производительность ассенизационных машин, м3/сут; КИСТ – коэффициент использования парка (0,8).

где NРЕЙС – число рейсов в сутки, Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3 (11 м3).

Расчетное количество ассенизационных машин представлено в таблице 19.

Таблица 19

Расчетное количество ассенизационных машин

| Наименованиепоселения | Числорейсов в сутки | Суточный объем образования ЖБО, м3 | Необходимоеколичествоассенизационныхмашин |
| --- | --- | --- | --- |
| Пушкинское МО | 4 | 8,01 | 1 |

Таким образом, для обеспечения вывоза жидких бытовых отходов от неканализованных домовладений в Пушкинском муниципальном образовании потребуется 1 ассенизационная машина КО-529-14.

## 5.5. Обезвреживание жидких бытовых отходов (ЖБО)

В настоящее время слив ЖБО от неканализованных объектов Пушкинского муниципального образования осуществляется в выгребные ямы  с последующим вывозом ассенизационным транспортом.на КОС р.п. Степное мощностью 4500000 м3/год.

На расчетный срок планируется осуществить строительство КНС в р.п. Пушкино.

Согласно санитарным нормам необходима установка у очистных сооружений сливных станций. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными машинами.

Сливные станции не могут заменить собой канализации, и устройство их допускается обычно лишь в качестве временной меры. В техническом отношении назначение сливные станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть.

При выборе места для сливной станции необходимо, прежде всего, руководствоваться санитарными соображениями, а именно:

1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов;

2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в город.

Вместе с тем при выборе места для сливной станции надо руководствоваться и соображениями экономического характера и устраивать станцию возможно ближе к обслуживаемому неканализированному району поселения, неподалеку от канализационного коллектора, предназначенного для спуска в него нечистот, и с учетом необходимости иметь хорошо замощенные подъездные пути к станции. Потребная площадь должна иметь размер, достаточный для свободного размещения всех сооружений станции и служебных построек и для устройства внутри ее подъездных путей такой длины, чтобы все ожидающие очереди разгрузки ассенизационные машины могли разместиться во дворе станции. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Все помещения сливных станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Полы производственных помещений должны быть водонепроницаемыми и иметь уклоны, обеспечивающие сток жидкости в приямок. Полы следует регулярно промывать водой и содержать в чистоте. Бытовые и административные помещения должны иметь обособленный от производственных помещений вход.

## 5.6. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов

Ртутьсодержащие отходы включают в себя устройства и приборы, потерявшие свои потребительские свойства и содержащие ртуть: ртутные лампы и трубки, люминесцентные лампы, ртутные термометры и др. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов необходимо проводить исключительно на специализированных предприятиях по демеркуризации ртутьсодержащих материалов. Это обусловлено тем, что ртутьсодержащие отходы причисляют к первому классу опасности - чрезвычайно опасные отходы, под действием которых происходит стойкое загрязнение окружающей среды и наносится непоправимый вред здоровью человека. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов - сложный наукоемкий процесс, требующий использования специального оборудования.

После организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения их утилизацией должны заниматься лицензированные предприятия по договору с Администрацией. Выбор метода обезвреживания осуществляется самой лицензированной организацией.

# 6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

## 6.1. Объемы, методы и технология работ по комплексной уборке городских покрытий в летнее и зимнее время

Правила уборки Пушкинского муниципального образования прописаны в правилах благоустройства, утвержденных в поселении.

Общая протяженность проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием к расчетному периоду составит 19,68 км. Показатели по улично-дорожной сети представлены в таблице 4.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяется в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

## 6.1.1. Механизированная уборка городских дорог

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских территорий и своевременному удалению бытовых отходов для последующего обезвреживания и утилизации.

Механизированная уборка городских дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Для лучшей организации работ по механизированной уборке и удалению бытовых отходов территорию города разбивают на участки, обслуживаемые специализированным предприятием, обеспечивающим выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Отдел эксплуатации специализированного предприятия должен:

- определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

- заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;

- своевременно составлять маршрутные карты и графики, организовывать проверочные обкатки маршрутов;

- подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

- контролировать исполнение графиков механизированными колоннами, а также осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов.

Важнейшим звеном отдела эксплуатации, осуществляющим оперативную организацию проводимых работ, является диспетчерская служба, которая должна обеспечивать:

- контроль за подготовкой к выпуску машин на линию;

- подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин);

- организацию своевременного выпуска машин, периодическую проверку нахождения их на линии;

- оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии;

- регистрацию машин, возвращающихся с линии в гараж;

- прием и обеспечение заявок на машины;

- подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин;

- своевременную передачу колоннам прогноза погоды и ее изменений.

Диспетчеры вносят в специальный журнал по данным метеорологических центров сводки погоды, которые содержат следующие данные: дату и время получения прогноза, температуру воздуха, влажность, ожидаемое выпадение снега и продолжительность снегопада, возможность наступления гололеда.

Диспетчерские пункты оборудуют техническими средствами внутренней и внешней связи.

Руководитель предприятия является ответственным за техническую готовность средств механизации, эффективное использование машин на линии, своевременное и качественное выполнение работ.

Мастер организует и контролирует работу на участке, обеспечивает выполнение и соблюдение установленной технологии работ, правил техники безопасности и эффективное использование техники.

Мастер должен своевременно через диспетчерскую службу запрашивать дополнительные машины из резерва и в зависимости от сложившихся условий переключать работу машин с одного объекта на другой. По окончании работы водителей мастер оценивает объемы и качество выполненных работ и составляет соответствующие документы.

Из числа водителей в каждой смене назначается бригадир, который следит за выполнением технологических операций непосредственно на линии.

Организация механизированной уборки и удаления бытовых отходов требует проведения ряда подготовительных мероприятий:

- своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной городской сети и водоприемных решеток);

- периодической очистки водоприемных решеток;

- ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

## 6.1.2. Организация работ

Решениями исполнительной власти Пушкинского муниципального образования утверждаются титульные списки улиц, площадей, проездов, подлежащих уборке в летний и зимний периоды, определяются проезды, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями; места размещения снежных свалок, пунктов выгрузки смета, заправки водой поливомоечных машин; количество песка и химических веществ, заготовляемых для посыпки дорог в зимнее время; число дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами, выделяемых автотранспортными предприятиями для вывоза снега в период сильных снегопадов.

Организация уборки участка, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

Исходя из объемов работ и производительности машин, разбивку на маршруты производят на карте-плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок машин, находящихся на дежурстве, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д.

Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зимний период, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.

При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые в первую очередь зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ, определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования машин, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции.

В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин. При изменении местных условий (изменении условий движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют.

Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой - у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

## 6.1.3. Летняя уборка дорожных покрытий

При механизированной уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят: удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Степень засоренности дорог Пушкинского муниципального образования зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0,5 м. Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги 1-ой и 2-ой категории) – 30 г/м2, на асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80 г/м2.

Перечень основных операций технологического процесса механизированной уборки автодорог Пушкинского муниципального образования приведен в таблице 20.

Таблица 20

Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог

Пушкинского муниципального образования

| № п/п | Операциитехнологическогопроцесса | Средствамеханизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметаниедорожныхпокрытий | Подметально-уборочныемашины |
| 2. | Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке |
| 3. | Погрузка смета вручную и его вывоз | Погрузчики и самосвалы |

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта, а затем улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

## 6.1.4. Зимняя уборка дорожных покрытий

Технологический процесс зимней уборки автодорог в Пушкинском муниципальном образовании осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221).

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий.

Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия.

Качественная очистка улиц от снега с применением химических веществ достигается при хорошем перемешивании химических веществ со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин в час на одной полосе).

Технологией зимней уборки городских дорог предусматриваются три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;

- перекидывание, погрузка и вывоз снега и скола, собранного в валы и кучи;

- борьба с гололедом, резко снижающим коэффициент сцепления колес транспорта с дорожными покрытиями.

Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке в Пушкинском муниципальном образовании, приведен в таблице 21.

Таблица 21

Операции и машины, применяемые при зимней уборке

| Операция | Машина |
| --- | --- |
| Борьба со снежно-ледяными образованиями |
| Распределение технологических материалов | Распределитель технологических материалов |
| Сгребание и сметание снега | Плужно-щеточный снегоочиститель |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Скалыватель-рыхлитель |
| Сгребание и сметание скола | Плужно-щеточный снегоочиститель |
| Удаление снега и скола |
| Перекидывание снега и скола на свободные площади | Роторный снегоочиститель |
| Сдвигание | Плуг-совок |
| Погрузка снега и скола в транспортные средства | Снегопогрузчик |

Борьба со снежно-ледяными образованиями

Работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями в Пушкинском муниципальном образовании наиболее важны, так как эффективность их выполнения определяет качество содержания дорожных покрытий.

Процесс снегоочистки с применением химических веществ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий химическими веществами, интервал, сгребание и сметание снега.

Выдержка - период от начала снегопада до момента внесения химических веществ в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. Она должна полностью исключить возможность образования на дорожном покрытии растворов при контактировании снега и химических веществ. Поэтому в период снегопада (интенсивностью 1-3 мм/ч и выше) к распределению химических веществ необходимо приступать через 15-20 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч распределение следует начинать через 30-45 мин после его начала. Обработку покрытия следует производить в максимально короткие сроки.

Нормы обработки химическими веществами зависят от температуры воздуха: при одноразовой посыпке химическими реагентами при температуре выше минус 6°С - 15 г/м2, при температуре ниже минус 6°С - 25 г/м2. С понижением температуры воздуха до минус 17-20°С и ниже, а также в зависимости от интенсивности снегопада норму посыпки необходимо увеличивать до 35 г/м2 (таблица 22).

| Режим | Интенсивность снегопада, мм/ч | Температура снега, °С | Норма расхода реагента, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выдержка | обработка реагентами | интервал | сгребание и сметание | всего |
| Первый цикл |
| 1. | 0,5-1 | Выше -6 | 15 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 7,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1-3 | Выше -6 | 15 | 0,25 | 1 | - | 3 | 4,25 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Свыше 3 | Выше -6 | 15 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |
| 1. | 0,5-1 | Выше -6 | 15 | - | 1 | 3,75 | 3 | 7,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1-3 | Выше -6 | 15 | 1 | 0,25 | 3 | 4,25 | 2 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Свыше 3 | Выше -6 | 15 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | От -6 до -18 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ниже -18 | 35 |  |  |  |  |  |

При снегопадах малой интенсивности (0,5-1 мм/ч) технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий химическими веществами и началом облуживания снега. В интервале, продолжительность которого составляет 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с химическими веществами колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.

При снегопадах 1-3 мм/ч и выше снегоочистку производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог химическими веществами. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега.

Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.

Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха после обработки дорожного покрытия химическими веществами снегоочистку начинают сразу по получении сигнала о возможном понижении температуры воздуха.

Не рекомендуется применять химические вещества в местах, имеющих подъемы, спуски и кривые малого радиуса. Для повышения коэффициента сцепления колес с дорогой эти участки обрабатывают песко-соляной смесью. Норма распределения песко-соляной смеси в этом случае составляет 150-200 г/м2 при температуре выше минус 6 °С и 250-300 г/м2 при более низкой температуре.

Твердые химические вещества разбрасывают по поверхности дороги универсальными распределителями.

При отсутствии специальных машин химические вещества распределяют пескоразбрасывателями. Для соблюдения установленной плотности распределения рабочая скорость на третьей передаче должна соответствовать 25-30 км/ч.

Оперативность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределительных машин и организации хранения и погрузки технологических материалов. Это достигается следующим образом:

- расположением баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (3-5 км);

- организацией на наиболее опасных участках пунктов дежурства распределителей, загруженных технологическими материалами, которые при необходимости немедленно начинают посыпку дорог;

- механизацией погрузки технологических материалов в кузов распределителей.

Технологические маршруты следует составлять для каждого распределителя отдельно. Материалы должны распределяться за один проход машины.

Химические материалы следует равномерно распределять по всей площади проезжей части в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами распределения. Не допускается попадание материалов за пределы проезжей части дорог.

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъемы, спуски и т.д. должны обрабатываться особенно тщательно.

Сгребание и подметание снега

Снег с дорожных покрытий Пушкинского муниципального образования следует удалять путем сгребания и подметания плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плужно-щеточных снегоочистителей необходимо начинать с улиц с наиболее интенсивным движением транспорта.

Маршруты распределителей технологических материалов и плужно-щеточных снегоочистителей должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными химическими веществами на всей протяженности маршрута и достигнуть необходимого технологического эффекта.

После окончания снегопада производят завершающее сгребание снега плужно-щеточными снегоочистителями. Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части.

Для повышения эффективности на широких магистралях снегоочистку участков дорожных покрытий, примыкающих к лотку, рекомендуется производить в два этапа. Первая машина только сгребает снег, работая одним отвалом, а следующая за ней вторая машина работает с включенной щеткой.

При интенсивности снегопада свыше 3 мм/ч для сокращения цикла работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада следует производить завершающее подметание.

Удаление уплотненного снега и льда

Несоблюдение изложенного технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайший срок.

Уплотненный снег удаляется автогрейдером или скалывателем-рыхлителем.

Если уплотненный снег не был удален своевременно, а также не были проведены профилактические работы, в результате чего снег превратился в снежно-ледяной накат или лед, рекомендуется следующая технология удаления льда. Поверхность дороги, покрытую снежно-ледяным накатом или льдом, следует обрабатывать химическими веществами в виде крупных кристаллов не менее 7 мм. Распределять химические вещества необходимо по возможности в период наименьшей интенсивности движения транспорта по норме 200-300 г/м2. Распределение химических веществ является подготовкой к последующему скалыванию слоя льда или наката. Скалывать лед следует через 3-5 ч после распределения реагентов. При слое льда или наката более 20 мм обработку и скалывание производить в несколько этапов. Лед, как и уплотненный снег, скалывают автогрейдером или скалывателем-рыхлителем.

Дорожное покрытие очищают от скола уплотненного снега или льда плугом и цилиндрической щеткой, установленными на скалывателях-рыхлителях, или плужно-щеточными снегоочистителями.

Для предотвращения образования снежно-ледяных накатов и льда на различных участках дороги (и в первую очередь в прилотковой части) необходимо применять профилактическую обработку этих участков растворами химических веществ. Норма распределения растворов составляет 250 г/м2. Наличие химических веществ способствует значительному снижению сил смерзания снежно-ледяного наката или льда с дорожным покрытием.

Проведение профилактического метода эффективно, если предельные уклоны прилотковой части дороги не превышают 1 %, так как при более значительных уклонах раствор может стекать.

Профилактическую обработку прилотковой части дороги можно производить также твердыми химическими веществами. Норма распределения 80-100 г/м2.

Удаление снега и скола

Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований при колебаниях температуры воздуха.

Снегосвалки на территории Пушкинского муниципального образования не имеется, вывоз снега не производится. Также не имеется снегоплавильной установки для плавления снега.

Снег и скол, собранные в валы и кучи, следует удалять следующими способами:

складированием на разделительной полосе, в прилотковой части дороги или на площадках, свободных от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона;

погрузкой и вывозкой снега автотранспортом. Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным.

При складировании снега и скола их перемещение следует осуществлять роторными снегоочистителями или совками-разгребателями. Для удаления снега с набережных рек целесообразно перемещать его роторным снегоочистителем непосредственно в реку.

Движение самосвала задним ходом, а также работа погрузочного механизма создают некоторую опасность для пешеходов. Поэтому в процессе работы около погрузчика должен находиться дежурный, который с помощью мегафона подает команду водителям, не допускает пешеходов в зону к рабочим органам снегопогрузчика и отвечает за безопасность работ в зоне. Персонал, обслуживающий снегопогрузчик, должен быть одет в ярко-желтые жилеты.

При погрузке снега роторными снегоочистителями безопасность процесса погрузки повышается, так как снегоочиститель и загружаемый автомобиль движутся рядом в направлении движения городского транспорта. Снегоочиститель обслуживает один рабочий, который отвечает за безопасность работы в зоне рабочего органа и ведет учет числа самосвалов.

Снежно-ледяные образования, остающиеся после погрузки снега, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия по технологии, описанной выше.

На территории Пушкинского муниципального образования рекомендуется организовать снегосвалку и приобрести снегоплавильную машину TRECAN (мобильная снеготаялка).

Борьба с гололедом

Гололед представляет собой стекловидную гололедную пленку, образующуюся в результате осаждения и замерзания на дорожном покрытии влаги, водяных паров или замерзания на дорогах дождевых осадков при температуре от +1° до -6 °С и при влажности воздуха свыше 85 %.

При возникновении гололедной пленки резко снижается коэффициент сцепления автомобильных шин с дорогой, что влияет на безопасность движения транспортных средств.

Борьбу с гололедом в Пушкинском муниципальном образовании следует проводить в первую очередь на участках с крутыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

При борьбе с гололедом применяется профилактический метод, препятствующий появлению гололеда, или метод пассивного воздействия, который заключается в обработке дорожных, покрытий песко-соляной смесью и служит для повышения коэффициента сцепления шин с дорогой, уже покрытой гололедной пленкой. Профилактический метод наиболее эффективен, однако эффективность этого метода зависит от своевременного и правильного получения предупредительных сводок метеослужб о возможном возникновении гололеда.

При получении сводки о возможном гололеде дорожное покрытие немедленно обрабатывают химическими веществами по норме 15-20 г/м2.

В случае если гололед уже возник, применяются пассивные методы. Дорожное покрытие в кратчайшие сроки следует обработать песко-соляной смесью по норме 150-300 г/м2. На участках с большими продольными уклонами, на кривых подъездах и пересечениях дорог и во всех других местах, где по условиям движения часто возникает необходимость экстренного торможения, нормы распределения увеличивают.

Подсыпка противогололедным материалом осуществляется с 15 октября по 31 марта по необходимости.

Обработку дорог при профилактическом методе борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, и заканчивать на улицах I категории. Такая последовательность работ способствует сохранению реагентов на поверхности дорожного покрытия.

Обработку же дорог, покрытых гололедной пленкой необходимо начинать с улиц I категории, затем обрабатывать улицы II и III категорий. Одновременно с обработкой улиц I категории производится выборочная обработка участков с уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

Для ускорения работ по борьбе с гололедом обработку дорог следует производить только в полосе движения, составляющей 60-70 % ширины проезжей части улицы. В случае если гололедные пленки сохраняются, через 2-3 ч, необходимо производить повторную обработку покрытий песко-соляной смесью. Наиболее опасные участки обрабатываются выборочно через каждый час после первой посыпки.

Проезжую часть искусственных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад) следует обрабатывать в первую очередь и с особой тщательностью, так как гололед на их покрытиях образуется раньше, чем на покрытиях городских дорог.

Отдельные скользкие участки, возникающие на покрытиях искусственных сооружений (имеющих на основном протяжении, удовлетворительную для движения поверхность покрытия), должны подвергаться немедленной выборочной обработке.

Перекидка снега роторными очистителями

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог

Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 23.

Таблица 23

Предельно допустимые значения требований к автодорогам

| Категория автодорог | Интенсивность движения, авт./сут. | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм | Максимальный срок снегоочистки, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рыхлый снег | Уплотненный снег |  |
| I | 3000-7000 | 7 | 30 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 6 | 40 | - | 5 |
| III | 500-1000 | 5 | 60 | - | 6 |
| IV | 200-500 | 4 | 70 | 70 | 12 |
| V | Менее 200 | 3 | 80 | 100 | 16 |

Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования. После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания автомагистралей, приведенных выше. Сроки удаления снега, в часах, в зависимости от количества выпавшего снега и категорий автодорог, приведены в таблице 24.

Таблица 24

Сроки удаления снега

| Категории автодорог | Количество выпавшего снега, мм, не более |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I, II, III | 48 час | 72 час | 96 час |
| IV | 72 час | 96 час | 96 час |
| V | 96 час | 120 час | 144 час |

Технологические материалы, применяемые при зимней уборке городских улиц

При выполнении операций зимней уборки Пушкинского муниципального образования в качестве технологических материалов применяют химические реагенты или их смеси, водные растворы которых имеют низкую температуру замерзания, а также смесь инертных материалов (песок) с реагентами (таблица 25).

Приведенные в таблице реагенты применяются в твердом кристаллическом виде.

Для предотвращения слеживания хлористого натрия в него следует добавлять хлористый кальций (неслеживающаяся смесь).

Таблица 25

Технологические материалы, используемые при зимней уборке

| Операция | Технологические материалы |
| --- | --- |
|  | при t выше -15 °С | при t ниже -15 °С |
| Снегоочистка | Неслеживающаяся смесь1 | Хлористый кальций, ХКФ2 |
| Скалывание льда: |
| пассивный метод | То же | Хлористый кальций |
| профилактический метод | ХКФ | ХКФ |
| Борьба со скользкостью и гололедом: |
| пассивный метод | Песко-соляная смесь на основе хлористого натрия | - |
| профилактический метод | Неслеживающаяся смесь, ХКФ | - |
| Снегоочистка подъемов, участков торможения автомобилей | Песко-соляная смесь на основе хлористого натрия | Песко-соляная смесь на основе хлористого кальция |

1 Механическая смесь хлористого натрия с хлористым кальцием.

2 ХКФ - реагент на основе хлористого кальция, ингибированного фосфатами.

Песко-соляную смесь получают при смешивании песка с хлористым натрием или хлористым кальцием в соотношении 92-97 % песка и 3-8 % реагентов. Количество добавляемых реагентов зависит от минимальной температуры воздуха в зимний период и влажности песка.

При смешивании песка с хлористым кальцием последний используется в твердом и жидком состоянии. При применении жидкого хлористого кальция требуемое количество определяется перерасчетом на сухое вещество.

В связи с высокой гигроскопичностью хлористого кальция необходимо следить за тем, чтобы поступающие от предприятий-поставщиков и складируемые при хранении полиэтиленовые мешки с хлористым кальцием не были порваны. Каждая партия должна быть тщательно проверена. Если имеются порванные при транспортировании мешки, находящийся в них хлористый кальций должен быть израсходован для приготовления неслеживающейся смеси, песко-соляной смеси или пересыпан в плотно закрывающуюся тару.

Основой специального реагента (ХКФ), выпускаемого химической промышленностью, служит хлористый кальций, ингибированный фосфатами, которые уменьшают коррозионную активность хлористого кальция и другие нежелательные воздействия на окружающую среду. Поэтому применяемые неслеживающаяся и песко-соляная смеси на основе хлористого натрия или хлористого кальция должны быть заменены специальным реагентом ХКФ и песко-соляной смесью на его основе.

## 6.2. Потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских территорий и своевременному удалению бытовых отходов для последующего обезвреживания и утилизации.

Механизированная уборка городских дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Для лучшей организации работ по механизированной уборке и удалению бытовых отходов территорию города разбивают на участки, обслуживаемые специализированным предприятием, обеспечивающим выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Отдел эксплуатации специализированного предприятия должен:

- определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

- заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;

- своевременно составлять маршрутные карты и графики, организовывать проверочные обкатки маршрутов;

- подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

- контролировать исполнение графиков механизированными колоннами, а также осуществлять контроль за технической эксплуатацией машин и механизмов.

Важнейшим звеном отдела эксплуатации, осуществляющим оперативную организацию проводимых работ, является диспетчерская служба, которая должна обеспечивать:

- контроль за подготовкой к выпуску машин на линию;

- подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин);

- организацию своевременного выпуска машин, периодическую проверку нахождения их на линии;

- оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии;

- регистрацию машин, возвращающихся с линии в гараж;

- прием и обеспечение заявок на машины;

- подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин;

- своевременную передачу колоннам прогноза погоды и ее изменений.

Диспетчеры вносят в специальный журнал по данным метеорологических центров сводки погоды, которые содержат следующие данные: дату и время получения прогноза, температуру воздуха, влажность, ожидаемое выпадение снега и продолжительность снегопада, возможность наступления гололеда.

Диспетчерские пункты оборудуют техническими средствами внутренней и внешней связи.

Руководитель предприятия является ответственным за техническую готовность средств механизации, эффективное использование машин на линии, своевременное и качественное выполнение работ.

Мастер организует и контролирует работу на участке, обеспечивает выполнение и соблюдение установленной технологии работ, правил техники безопасности и эффективное использование техники.

Мастер должен своевременно через диспетчерскую службу запрашивать дополнительные машины из резерва и в зависимости от сложившихся условий переключать работу машин с одного объекта на другой. По окончании работы водителей мастер оценивает объемы и качество выполненных работ и составляет соответствующие документы.

Из числа водителей в каждой смене назначается бригадир, который следит за выполнением технологических операций непосредственно на линии.

Организация механизированной уборки и удаления бытовых отходов требует проведения ряда подготовительных мероприятий:

- своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной городской сети и водоприемных решеток);

- периодической очистки водоприемных решеток;

- ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Согласно МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ» расчетные показатели по необходимому количеству специальных машин, механизмов и инвентаря определяются на расчетный срок.

Необходимое количество техники для производства летних и зимних уборочных работ в Пушкинском муниципальном образовании определяется в соответствии с нормами потребности в спецмашинах для уборки улиц городов (на 1 млн. м2 для конкретного города). Пушкинское муниципальное образование Советского муниципального района Саратовской области России относится к Приволжскомуфедеральному округу России. Необходимое и имеющееся количество техники для производства уборочных работ представлено в таблице 26.

Анализ соответствия необходимого и имеющегося количества техники для производства уборочных работ представлен в таблице 27.

Таблица 26

Количество техники для производства уборочных работ в Пушкинском муниципальном образовании

| Наименованиемашины | Норматив потребности в спецмашинах (ед. на 1 млн. м2) | Площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием, тыс. м2 | Необходимое количество техники для производства уборочных работ, ед. | Количество имеющейся техники по Пушкинскому муниципальному образованию, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поливомоечные | 15 | 200,0 | 3,000 | - |
| Подметально-уборочные | 16 |  | 3,200 | - |
| Плужно-щеточныеснегоочистители | 21 |  | 4,200 | - |
| Роторныеснегоочистители | 6 |  | 1,200 | - |
| Снегопогрузчики | 5 |  | 1,000 | - |
| Распределителитехнологическихматериалов | 21 |  | 4,200 | - |
| Скалыватели-рыхлители | 3 |  | 0,600 | - |

Таблица 27

Анализ соответствия необходимого и имеющегося количества техники для производства уборочных работ

| Наименованиемашины | Необходимое количество техники для производства уборочных работ, ед. | Количествоимеющейсятехники, ед. | Составимеющейсятехники |
| --- | --- | --- | --- |
| Поливомоечные | 3 | - | - |
| Подметально-уборочные | 3 | - | Подметально-уборочнаямашина«Пума» |
| Плужно-щеточныеснегоочистители | 4 | - | Автогрейдер ГС-14.02 |
| Роторныеснегоочистители | 1 | - | - |
| Снегопогрузчики | 1 | - | Снегопогрузчик КО 206 АН |
| Распределителитехнологическихматериалов | 4 | - | Зил КО 713-11-02 |
| Скалыватели-рыхлители | - | - | - |

Проведенный анализ показал, что для обеспечения необходимого количества техники для производства уборочных работ по Пушкинскому муниципальному образованию необходимо дополнительно приобрести:

- 3 поливомоечных машин;

- 3 подметально-уборочных машин;

- 4 плужно-щеточных снегоочистителя;

- 1 роторных снегоочистителей для тракторов МТЗ-82;

- 1 снегопогрузчик;

- 4 распределителей технологических материалов.

Основным противогололедным реагентом является песчано-солевая смесь (20% соли, 80% песка). Технология с применением данной смеси может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Песчано-солевая смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250 – 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготавливается на зиму 6 – 8 м3 смеси.

Общее количество необходимого запаса песка и соли представлено в таблице 28.

Таблица 28

Общее количество необходимого запаса песка и соли

| Наименованиепоселения | Площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием, тыс. м2 | Необходимое количество песчано-солевой смеси, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Пушкинское муниципальное образование | 376,0 | 3008,0 |

Для обеспечения безопасности на проезжей части Пушкинского муниципального образования предусматривается зимняя обработка этой площади, для чего необходимо общее количества запаса песка и соли – 3008,0 м3.

Поливка улиц в Пушкинском муниципальном образовании не производится. Поливку следует производить поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды при поливке – 0,2—0,25 л/м2.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0,02-0,05 л/м2 в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.

## 6.3. Тип и расположение сооружений по механизированной уборке

К сооружениям по механизированной уборке относят пункты по заправке водой поливомоечных машин, снежные свалки и пескобазы для складирования противогололедных материалов.

В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке Пушкинского муниципального образования при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

- Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3-5 км.

- Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-3 км). Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6м3 не более чем за 8 минут. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

В Пушкинском муниципальном образовании на сегодняшний день не имеется пункта по заправке водой поливомоечных и подметально-уборочных машин, а также, нет базы по складированию песка.

# 7. Транспортно-производственная база

## 7.1. Количество производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение

Общая мощность баз определяется на основании расчетного количества спецмашин на расчетный срок действия Генеральной схемы очистки.

Размещение базы предусматривается в коммунально-складских и промышленных зонах.

В настоящее время в Пушкинском муниципальном образовании специализированное предприятие ООО «Благоустройство» имеет на балансе транспортно-производственные базу, которая включают в себя здания и сооружения, необходимые для осуществления административной деятельности и выполнения ремонтно-эксплуатационных работ.

Предприятие, принимающие участие в санитарной очистке и уборке Пушкинского муниципального образования, обеспечено средствами для ремонта и содержания спецавтотранспорта в достаточном количестве. Ремонтная база соответствует санитарным нормам.

Производственная база специализированной организации находятся в удовлетворительном состоянии, соответствуют санитарным и техническим требованиям.

Мощность имеющейся ремонтной базы удовлетворяет потребностям перспективной транспортной техники, в связи с чем, расширение и строительство новых баз на расчетный год схемы не предусматривается.

# 8. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий

## 8.1. Расчет стоимости строительства (расширения, реконструкции или рекультивации) основных объектов

Расчет стоимости строительства выполняется по укрупненным показателям с использованием смет типовых объектов или объектов-аналогов с учетом затрат на привязку к местным условиям.

На расчетный срок планируется проведение работ по рекультивации земельных участков под несанкционированным полигоном ТБО и площадкой-накопителем р.п. Пушкино, площадь которых составляет 1,1 га. Затраты на работу по рекультивации данных земельных участков составит 800000 рублей.

На территории Пушкинского муниципального образования на расчетный период рекомендуется организовать пункт приема ртутьсодержащих отходов. Затраты на организацию данного пункта составят 3400000 рублей.

На первую очередь рекомендуется осуществить строительство 28 контейнерных площадок. Затраты на строительство контейнерных площадок составят 1134000 рублей.

Также рекомендуется установка 72 металлических урн объемом 40 л. Затраты на установку металлических урн объемом 40 л составят 125280 рублей.

На расчетный период необходимо осуществить строительство пескобазы и пункта по заправке водой на территории Пушкинского муниципального района. Общие затраты на работу по строительству пескобазы и пункта по заправке водой составят 3500000 рублей.

На расчетный срок на территории Пушкинского муниципального образования рекомендуется организовать снегосвалку. Затраты на организацию снегосвалки составят 75300000 рублей.

Также на расчетный срок следует приобрести снегоплавильную машину TRECAN (мобильная снеготаялка). Затраты на приобретение снегоплавильной машины составят 13800000 рублей.

Необходимо осуществить перенос несанкционированной свалки расположенной в р.п. Пушкино. Общие затраты на работу по несанкционированной свалке составят 155 тыс. рублей.

На расчетный срок выполнить строительство КНС в рабочем поселке Пушкино. Общие затраты на строительство КНС составят 14538700 рублей.

## 8.2. Затраты на приобретение оборудования, спецтранспорта и инвентаря

Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаются по ценам соответствующих прейскурантов и договорным ценам.

Дополнительно в Пушкинском муниципальном образовании понадобиться 84 контейнеров объемом 0,75 м3.

Контейнер мусорный  на колесах для сбора твердых бытовых отходов. Устанавливается на мусорных площадках и мусоросборниках многоквартирных домов.

Контейнер  предназначен для сбора и хранения твердых бытовых отходов и размещается на мусоросборных площадках жилых домов или на открытых контейнерных площадках. Объём 0,75 м3, толщина стали 2 мм, по верху емкости контейнер нормирован уголком 40 мм, окраска. Контейнер оборудован 2 поворотными и 2  неповоротных промышленных колеса (металлический обод, резиновая шинка) диаметром 125 мм.

Характеристики контейнера представлены в таблице 29.

Таблица 29

Характеристики контейнера 0,75 м3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Бак для мусора |
| Материал | Окрашенный металл |
| Объем | 750,0 (л) |
| Крышка | нет |
| Комплектация колесами | 4 (шт.) |
| Грузоподъемность | 500,0 (кг) |
| Высота | 1000,0 (мм) |
| Ширина | 900,0 (мм) |
| Длина | 850,0 (мм) |
| Вес | 85,0 (кг) |
| Страна производитель | Россия |
| Толщина металла | 2 мм |
| Усиление | уголок 40х40 мм |
| Окраска | синяя (возможна под заказ) |
| Вертикальное усиление шва | уголок L = 100 |
| Колеса | промышленные: 2 подвижных, 2 неподвижных |
| Диаметр колес | 125 мм |
| Внешний вид |  |
| Оптовая цена | 3090 руб./шт. |

Общие затраты на приобретение контейнеров емкостью 0,75 м3 составят 259,560 тыс. руб.

Для плавления снега рекомендуется приобретение снегоплавильную машину TRECAN 80-PD (мобильная снеготаялка).

Снегоплавильная машина TRECAN (мобильная снеготаялка) облададает производительностьюот20до135тоннснегавчас(от 40 до 400 куб.м. снега в час).

Снегоплавильная техника TRECAN установлена таким образом, что обеспечивает максимально эффективный термический процесс сгорания топлива. КПД при этом составляет 95-98%.  Это обеспечивается благодаря применению в снегоплавильной машине погружных горелок с непосредственным контактом продуктов сгорания со снегом и водой в плавильном котле.

Основные преимущества снегоплавильной установки (мобильной снеготаялки) TRECAN:

-Снегоплавильная машина (мобильная снеготаялка) ТРИКАН полностью автономна;
- Снегоплавильная техника TRECAN работают на дизельном топливе (КПД горелок до 98%);
- Слив талой воды происходит в ливневую канализацию или канализационные люки.

Большая емкость топливного бака снеготаялок позволяет им работать без остановки в течение рабочей смены (до 8 часов). В течение смены необходимо будет 1 или 2 раза, в зависимости от загрязнённости загружаемого в машину снега, осуществлять выгрузку из неё мусора, отделяемого от воды в специальный выдвигаемый поддон машины в процессе плавления снега. Характеристика снегоплавильной машины TRECAN80-PD представлена в таблице 30.

Таблица 30

Характеристика снегоплавильной машины TRECAN80-PD

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная производительность: |  |
| при -1 оС: т/час | 80 |
| при -10 оС: т/час | 73,6 |
| при -18 оС: т/час | 69,28 |
| Минимальная температура эксплуатации оС | -25 |
| Водный отток: л/мин при 30 оС | 1211 |
| Вместимость топливного бака: л | 3025 |
| Топливо (Зимнее дизельное топливо ) |  |
| Расход топлива при работе горелки: л/час | 409 |
| Расход топлива при работе двигателя: л/час | 28,4 |
| Производительность горелки: кДж/час | 15306122 |
| Вес пустой машины: кг | 8636 |
| Вес машины с топливом и водой: кг | 17954 |
| Мощность двигателя: кВт при об/мин | 104/2200 |
| Максимальная скорость при движении на буксире |  |
| При незаправленной машине: км/час | 45 |
| С 3028 л топлива (без воды): км/час | 8 |
| С топливом и водой: км/час | 3,2 |
| Характеристика вентилятора: производительность, m3/min при kg/cm2 | 124/0,165 |
| Габаритные размеры |  |
| Длина: м | 7,7 |
| Ширина: м | 2,59 |
| Высота: м | 3,76 |
| Внешний вид: |  |
| Оптовая цена | 13800,0 тыс. руб./шт. |

Общие затраты на приобретение снегоплавильной машины TRECAN80-PD составят 13800,0 тыс. руб.

Для мойки и дезинфекции контейнеров необходимо приобретение одной машины ТГ-100.

Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3, согласно санитарным требованиям.

Специальное оборудование включает:

- моечную камеру;

- баки для чистой и отработанной воды;

- комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности мусоросборочного контейнера;

- сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры;

- насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и удаления отработанной воды из моечной камеры;

- манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры.

Мойка контейнера производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

Технические характеристики машины ТГ-100 представлены в таблице 31.

Таблица 31

Технические характеристики машины ТГ-100

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Основныехарактеристики |
| Полноеназвание | Машина для мойки контейнеров ТГ-100 |
| Общая масса снаряженной машины, кг | 9200 |
| Полная масса машины, кг | 15200 |
| Тип базового шасси | КАМАЗ-43253 |
| Вместимость моечной камеры, л | 3000 |
| Общая вместимость баков для чистой воды, л | 6000 |
| Общая вместимость баков для отработанной воды, л | 6000 |
| Количество внутренних моечных головок в моечной камере, шт. | 1 |
| Количество внешних моечных головок в моечной камере, шт. | 8 |
| Емкость мусоросборочных контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора, м3 | 0,36 0,66 0,77 0,8 1,1 |
| Давление воды в напорном трубопроводе моечных головок, бар | 100 |
| Расход воды на мойку одного контейнера, л/контейнер | 60 |
| Эксплуатационная производительность машины, шт./ч | 30 |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина | 8600 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3880 |
| Внешний вид |  |
| Оптовая цена | 4750 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение машины для мойки контейнеров составят 4750,0 тыс. руб.

Для сбора и вывоза твердых бытовых отходов понадобится 1 мусоровоз КО-440-6.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси Камаз 53228-1963-15 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов.
Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором, а выгрузка – опрокидыванием кузова и толкающей плитой. Уплотнение отходов в кузове производится также с помощью толкающей плиты.

Технические характеристики мусоровозаКО-440-6представлены в таблице 32.

Таблица 32

Технические характеристики мусоровозаКО-440-6

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Основныехарактеристики |
| Полноеназвание | Мусоровоз КО-440-6 |
| Полная масса, кг | 24000 |
| Вместимость кузова, м3 | 22 |
| Тип базового шасси | КАМАЗ-53228-1963-15 |
| Масса загружаемых отходов, кг не более | 4900 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 6 |
| Модель двигателя, тип | 740,31, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| мощность двигателя, л.с. | 240 |
| Габаритные размеры, мм |
| Размер шин | 11,00 R20 |
| Длина | 8950 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3800 |
| Внешний вид |  |
| Оптовая цена | 2131 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение машины для мойки контейнеров составят 2131,0 тыс. руб.

Для обеспечения вывоза жидких бытовых отходов в Пушкинском муниципальном образвании от неканализованных домовладений необходимо приобретение 1 ассенизационной машины КО-529-14.

Вакуумные машины КО-529-14 предназначены для работы с негорючими жидкими отходами, не содержащими взрывчатые вещества. Машины осуществляют вакуумную очистку выгребных ям и канализационных колодцев, транспортируют жидкие отходы к местам их утилизации. Опорожнение цистерн от жидких отходов производится либо под давлением вакуумным насосом, либо самотеком.

Технические характеристики ассенизационной машины КО-529-14 представлены в таблице 33.

Таблица 33

Технические характеристики ассенизационной машины КО-529-14

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Базовоешасси | КамАЗ-53605-773950-L4 |
| Модельдвигателя | Cummins 6ISBe4 300 (E-4) |
| Мощностьдвигателя, л.с. | 300 |
| Вместимостьцистерны, м3 | 11.0 |
| Глубинаочищаемойямы, м | 5 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 360 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Полнаямасса, кг | 20500 |
| Габаритныеразмеры, мм |
| - длина | 7500 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3600 |
| Внешнийвид |  |
| Оптоваяцена | 3164,0 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение ассенизационных машин составят 3164,0 тыс. руб.

Для обеспечения необходимого количества техники для производства уборочных работ необходимо дополнительно приобрести:

- 3 поливомоечные машины, 3 подметально-уборочные машины (3 комбинированных уборочных машины МД-651);

- 4 плужно-щеточных снегоочистителя;

- 1 роторных снегоочистителей для тракторов МТЗ-82;

- 4 распределителей технологических материалов;

- 1 снегопогрузчика КО-206 АН.

Дорожно-уборочная машина МД-651 предназначена для круглогодичного содержания автодорог.

Комплектация МД-651:

- пескоразбрасывающее и поливомоечное оборудование;

- скоростной отвал;

- комбинированный отвал;

- боковой отвал;

- средний грейдерный нож;

- передняя подметальная щетка;

- щетка для мойки элементов пути.

В зимний период машина комплектуется пескоразбрасывающим оборудованием и отвалом для скоростной снегоочистки. Бункер пескоразбрасывателя оборудован скребковым транспортером и устанавливается в самосвальный кузов автомобиля. На автомобиль установлена универсальная плита, предназначенная для монтажа дополнительного оборудования: скоростного отвала; комбинированного отвала; бокового отвала; среднего (грейдерного) ножа; щетки для мойки элементов пути.

Плита позволяет производить быструю смену навесного оборудования без грузоподъемных механизмов.

Управление всем оборудованием в процессе работы осуществляется при помощи гидроаппаратуры, подключаемой быстроразъемными гидромуфтами. Для демонтажа бункера пескоразбрасыватель устанавливается в транспортное положение, разъединяются гидромуфты и талрепы.

Пескоразбрасывающее оборудование поднимают грузоподъемным механизмом – автокраном или кранбалкой. Весь процесс занимает считанные минуты.

Технические характеристики комбинированной уборочной машины МД-651 представлены в таблице 34.

Таблица 34

Технические характеристики комбинированной уборочной машины МД-651

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Базовоешасси | КамАЗ-65115 |
| Модельдвигателя | 740.30 (Евро-2) |
| Мощностьдвигателя, л.с. | 260 |
| Вместимостьпескоразбрасывателя, м3 | 7 |
| Вместимостьсамосвальногокузова, м3 | 11,5 |
| Грузоподъемность, кг | 15000 |
| Длина обработки одной загрузки бункера, км | 5-6 |
| Длина плоскости ножа скоростного отвала, м | 3 |
| Дальность отброса снега скоростным отвалом, м | 10-20 |
| Уголподъемаплатформы, град. | 60 |
| Ширина при распределении материалов, м | 4-7 |
| Ширинаскоростногоотвала, м | 2,4 |
| Скорость движения при снегоочистке, км/ч | 30-60 |
| Скорость движения при распределении материалов, км/ч | до 40 |
| Полнаямасса, кг | 25200 |
| Габаритныеразмеры, мм |
| - длина | 6800 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3200 |
| Внешнийвид |  |
| Оптоваяцена | 2844,0 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение комбинированных уборочных машин составят 8532,0 тыс. руб.

Плужно-щеточный снегоочиститель - УМДУ-80/82уборочная машина дорожная универсальная  предназначена для механической уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, снега.

УМДУ-80/82 состоит из снежного отвала УМДУ-80/82.01, щеточного оборудования УМДУ-80/82.02 и базового трактора.

Снежный отвал УМДУ-80/82.01состоит из двух подрамников 1 и 2 представляющих собой сварную конструкцию, крепящуюся на лонжероны трактора связанных между собой распорным валом 6; рамы 3 и гидроцилиндра 8 шарнирно связанных с кронштейном 4; отвала снежного 5; компенсирующих пружин 10, смягчающих ударные нагрузки; переходного звена 7.

Щеточное оборудование УМДУ-80/82 состоит из: рамы 1, представляющей собой жесткую сварную конструкцию, на которой крепится привод щеточный 2; вала щеточного 3, приводимого в движение ВОМ трактора, соединенного с редуктором привода щетки 2 карданным валом 4; опорные катки 5, позволяющего регулировать щеточное оборудование по высоте по мере износа ворса.

Технические характеристики плужно-щеточного снегоочистителя - УМДУ-80/82 представлены в таблице 35.

Таблица 35

Технические характеристики снегоочистителя СШР-2,0П

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Длина, мм | 6360 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2760 |
| Колея, мм |  |
| передних колес | 1600-40 |
| задних колес | 1600-40 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 12 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 35 |
| Минимальный радиус поворота в транспортном положении, м | 8,2 |
| Габаритные размеры рабочих органов, мм: |  |
| ширина режущей кромки при максимальном повороте | 2100 |
| ширина снежного отвала | 2500 |
| высота лопаты | 910 |
| Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм | 100 |
| Высота подъема лопаты над опорной поверхностью | 350-50 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560 ±20 |
| Максимальная ширина захвата щетки, мм | 2000 |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60° |
| Тип: | навесное |
| Агрегатирование | МТЗ — 80.1; 82.2; 890,2; 892; 920; 920.2 |
| Масса оборудования, кг: |  |
| конструкционная | 4400 |
| эксплуатационная | 4900 |
| Внешний вид (в сборе с трактором) |  |
| Оптоваяцена | 250,0 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение снегоочистителей составят 1000,0 тыс. руб.

Фрезерно-роторный снегоочиститель СШР-2,0П – это переднее навесное оборудование к трактору МТЗ-82.

Привод от вала отбора мощности трактора.

Данный снегоочиститель предназначен для очистки дорог от слежавшегося свежевыпавшего снега, удаления снежных валов с дорог, образовавшихся при работе бульдозеров и плужных снегоочистителей, а также пробивки дорог по снежной целине.

Технические характеристики снегоочистителя СШР-2,0П представлены в таблице 36.

Таблица 36

Технические характеристики снегоочистителя СШР-2,0П

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч | 80±5 |
| Приводрабочегооргана | механический |
| Максимальная плотность убираемого снежного покрова, г/см | 0,5 |
| Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2000 |
| Дальностьотбрасыванияснега, м | 5-20 |
| Максимальная высота убираемого снежного покрова , мм | до 500 |
| Рабочаяскорость, км/ч | 0,6-4,5 |
| Транспортнаяскорость, км/ч | 15 |
| Габаритныеразмеры, мм | длина (в сборе с трактором) – 5142 ширина – 2040 высота (в сборе с трактором) – 2785 |
| Масса конструктивная (в сборе с трактором), кг | 4200 |
| Внешний вид (в сборе с трактором) |  |
| Оптоваяцена | 410,0 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение снегоочистителей составят 410,0 тыс. руб.

Снегопогрузчик лаповый КО-206 АН предназначен для погрузки в транспортные средства снега, скола, а также уплотненного снега и льда. Сбор снега осуществляется лаповым способом с последующей транспортировкой в кузов самосвала.

Технические характеристики снегопогрузчика КО-206 АН представлены в таблице 37.

Таблица 37

Технические характеристики снегопогрузчика КО-206 АН

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Двигатель: |
| модель | Д-243 |
| тип | дизельный |
| рабочийобъем | 4,8 м3 |
| мощностьдвигателя | 59,6 кВт |
| Колеснаяформула | 4х4 |
| Снаряженнаямасса | 6000 кг |
| Габаритныеразмеры: |
| длина | 9900 мм |
| ширина | 2800 мм |
| высота | 3300 мм |
| Расходтоплива | 10,5 л/ч |
| Типснегопогрузчика | лаповый |
| Транспортнаяскорость | 25 км/ч |
| Производительность | 155 т/ч |
| Номинальнаямощностьдвигателя | 45,6 кВт |
| Шириназахвата | 2600 мм |
| Высотаубираемогослоя | 1100 мм |
| Высотапогрузки | 3800 мм |
| Вылеттранспортера | 2500 мм |
| Внешнийвид |  |
| Оптоваяцена | 1149,5 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение снегопогрузчиков составят 1149,5 тыс. руб.

Пескораспределитель навесной самозагружающийся «Фотон» предназначен для посыпки песком и песчаными солевыми смесями автодорог, тротуаров, площадок, производственных территорий. Наличие шнекового вала позволяет размельчать крупные комки песка или смеси до состояния, позволяющего производить посыпку. Допускается наличие комков размером не более 20 мм, до 5% от общей массы. Ограничение посыпки по ширине пескораспределителяобеспечивает безопасность и исключает попадание рассыпаемого материала на находящихся рядом людей, технику и другие объекты.

Пескораспределитель «Фотон» агрегатируется с различной тракторной и погрузочной техникой после адаптации.  Привод исполнительных механизмов пескораспределителя осуществляется от гидросистемы базовой машины.

Загрузка пескораспределителя песком или песчано-солевой смесью может осуществляться в автономном режиме самопогрузкой, фронтальным погрузчиком, а также вручную с транспортного средства.

Технические характеристики пескораспределителя «Фотон» представлены в таблице 38.

Таблица 38

Технические характеристики пескораспределителя «Фотон»

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Навеснойзадний |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Объембункера, м3 | 0,7 |
| Плотность распределения, кг/кв.м | 0,15 – 0,5 |
| Ширинаполосыпосыпки, м | Неменее 1,7 |
| Ширина передней кромки бункера, м | 1,7 |
| Типрассеивающегооргана | шнек |
| Типпогрузки | самозагружающийся |
| Рабочаяскорость, км/час | До 15 |
| Масса, кг | 300 |
| Габариты, мм | 1750 х 830 х 550 |
| Давление в рабочей гидросистеме базовой машины, МПа | Неменее 14,0 |
| Внешнийвид |  |
| Оптоваяцена | 103,7 тыс. руб./ед. |

Общие затраты на приобретение пескораспределителей составят 414,8 тыс. руб.

Итоговые капиталовложения на мероприятия по очистке территорий Пушкинского муниципального образования представлены в таблице 39.

Таблица 39

Капиталовложения, тыс. руб.

| Статьизатрат | Расчетныйсрок |
| --- | --- |
| Строительство основных сооружений, в т.ч.: | 112627,7 |
| - перенос одной несанкционированной свалки | 155,0 |
| - строительство 28 контейнерных площадок | 1134,00 |
| - строительство пескобазы и пункта по заправке водой | 3500,0 |
| - строительство 1 КНС | 14538,7 |
| - рекультивация земельных участков, 1.1 га | 800,0 |
| - строительство пункта приема ртутьсодержащих отходов | 3400,0 |
| - строительство снегосвалки | 75300,0 |
| - установка снегоплавильной машиныTRECAN 80-PD (мобильная снеготаялка) | 13800,0 |
| Приобретение спецмащин и механизмов, в т.ч.: | 21551,3 |
| - 1 машина ТГ-100 для мойки контейнеров | 4750,0 |
| - 1 мусоровозная машина КО-440-6 | 2131,0 |
| - 1ассенизационнаямашина КО-529-14 | 3164,0 |
| - 3комбинированныхуборочныхмашины МД-651 | 8532,0 |
| - 4 плужно-щеточных снегоочистителя - УМДУ-80/82 | 1000,0 |
| - 1 фрезерно-роторный снегоочиститель СШР-2,0П | 410,0 |
| - 1снегопогрузчик КО-206 АН | 1149,5 |
| - 4пескораспределителя «Фотон» | 414,8 |
| Приобретение инвентаря, в т.ч.: | 384,84 |
| - 84 контейнера объемом 0,75 м3 | 259,560 |
| - установка металлических урн объемом 40 л | 125,280 |
| Всего затрат | 134563,84 |

## 8.3. Предложения по изменению финансовой структуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, совершенствованию тарифной политики в области сбора, вывоза и обезвреживания отходов

Основной причиной кризисного состояния в сфере обращения с отходами заключается в отсутствии выделенных финансовых потоков на всех стадиях обращения с ТБО, что приводит к остаточному принципу финансирования отрасли. Решением данной ситуации служит выделение финансовых потоков на все стадии обращения с твердыми бытовымиотходами и их разделении.

Доходы (поступления в сферу обращения с отходами) следует складывать из поступлений от населения, организаций, средств бюджетов различного уровня и привлеченных средств инвесторов. Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря следует принимать по ценам соответствующих прейскурантов и договорным ценам.

Современный тариф на услуги по удалению отходов не позволяет создать достаточный резерв для модернизации существующей системы управления отходами, использовать финансы для инвестирования в создание улучшенных санитарных полигонов и осуществлять их рекультивацию в постэксплуатационный период. Изменение структуры и согласование нового тарифа, предусматривающего учет всех затрат, возврат инвестиций, получение прибыли и формирование фонда развития необходимо для эффективного управления отходами.

Тарифная политика должна обеспечить:

- нормирование затрат на санитарную очистку города от ТБО;

- оптимизацию финансовых потоков на создание и эксплуатацию системы сбора и удаления ТБО;

- финансовую самостоятельность отрасли;

- переход на рыночные отношения.

Расчет тарифов на вывоз твердых бытовых отходов из домовладений и от организаций и предприятий следует производить в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов», разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Тарифы на вывоз ТБО устанавливаются в зависимости от расстояния до места их обезвреживания на 1 м3бытовыхотходов. В качестве исходной базы для определения тарифов принимаются нормативные себестоимость работ и прибыль. Нормативная себестоимость считается отдельно по следующим операциям:

- сбор и выгрузка бытовых отходов;

- транспортировка бытовых отходов до мест обезвреживания;

- заезды в домовладения при сборебытовыхотходов;

- нулевые пробеги.

Для реализации и внедрения тарифной политики необходимо:

- проверить правомерность изменения тарифа на услуги по удалению ТБО с точки зрениясуществующего законодательства России;

- оценить реальные затраты на все операции по сбору, транспортировке и обезвреживаниюотходов, чтобы размер тарифа соответствовал принципу «загрязнитель платит»;

- убедить органы, принимающие решения о размере тарифа, в необходимости изменения тарифа,акцентируя внимание на том, что без этого невозможно совершенствование системы управления отходами;  выделить финансовые потоки и обеспечить их ведомственное распределение;

- повысить контроль исполнения и размещения средств, в первую очередь сформированных засчет тарифа на услуги по удалению ТБО;

- организовать кампанию оповещения граждан о проблеме ТБО и необходимости повышениятарифа на удаление ТБО.

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

- содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий икапитальный ремонт);

- содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительствуплощадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

- цеховые и обще эксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при помощи определенных методов распределения косвенных затрат).

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров. При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок. Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

- строительство новых площадок и защитных экранов;

- проведение текущего и капитального ремонта площадок;

- уборку территории контейнерной площадки.

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

- материалы (расходы на приобретение саженцев для зеленых ограждений (насаждений),материалы для строительства самой площадки–бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

- оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и обще эксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется жилищно–эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг входит в тариф на содержание и ремонт жилья.

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

- удаление мусора из мусороприемных камер;

- уборка мусороприемных камер;

- мойка сменных мусоросборников;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

- мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

- уборка бункеров;

- очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

- дезинфекция мусоросборников;

- прочие операции.

# 9. Графическая часть и основные положения схемы

Основной чертеж Генеральной схемы санитарной очистки территории Пушкинского муниципального образования представлен в приложении.

Основные положения схемы представлены в виде отдельного материала также в приложении.

Приложение

Основные  положения

генеральной схемы санитарной  очистки территории Пушкинского муниципального образования Советского  муниципального района Саратовской области

1. Основная характеристика существующего состояния системы санитарной очистки

На основании проведенного анализа существующей ситуации в сфере санитарной очистки территории Пушкинского муниципального образования и по представленным Администрацией и организациями данным сделаны следующие выводы:

1. Не организована мойка и дезинфекция контейнеров для сбора ТКО.

2. Не организован сбор вторичных материальных ресурсов, в том числе нет контейнеров для сбора бумаги и картона, а также контейнеров для сбора пищевых отходов.

3. Недостаточное количество спецтехники для санитарной очистки территории.

4. Недостаточное количество спецтехники для вывоза ЖКО от неканализованных домовладений, в перспективе будет наблюдаться недостаток в спецтехнике для механизированной уборки городских дорог.

5. Наличие одной несанкционированной свалки создает опасную экологическую обстановку.

6. Не оборудованы пескобаза и пункт по заправке водой.

7. Не организовано место складирования снега и снеготаялок.

8. Нехватка контейнерных площадок и контейнеров объемом 0,75 м3.

9. Не организован пункт приема ртутьсодержащих осветительных приборов, других приборов с ртутным заполнением, а также иных опасных отходов, не относящихся к бытовым (отработанные батарейки, аккумуляторы).

10. Не установлены урны для сбора мусора в местах общего пользования.

# 2. Показатели перспективного развития городского поселения

В качестве основных показателей перспективного развития Пушкинского муниципального образования до 2020 года были приняты следующие:

1. Численность населения Пушкинского муниципального образования уменьшится на 3,8 % и составит 2600 человек.

2. Общая площадь жилого фонда составит 78,85 тыс. м2.

3. Доля населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде, уменьшится на 4 %.

4. Общая площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием составит 200 тыс. м2.

# 3. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Объемы работ

| Показатели | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Годовое накопление твердых коммунальных отходов | тыс. м3 | 8,04155 |
| Годовое накопление жидких коммунальных отходов | тыс. м3 | 2,925 |
| Площадь механизированной уборки городских территорий | тыс. м2 | 200,0 |

Таблица 2

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |
| --- | --- |
| Вывоз твердых коммунальных отходов | 1 |
| Вывоз жидких коммунальных отходов | 1 |
| Механизированная уборка городских территорий | 14 |
| Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта | 19 |

Таблица 3

Капиталовложения, тыс. руб.

| Статьи затрат | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Строительство основных сооружений | 112627,7 |
| Приобретение спецмашин и механизмов | 21551,3 |
| Приобретение инвентаря | 384,84 |
| Всего затрат | 134563,84 |

# 4. Предложения по мероприятиям схемы

В целях улучшения и совершенствования системы обращения отходов в Пушкинском муниципальном образовании необходимо:

1. Произвести работы по организации мойки и дезинфекции контейнеров для сбора ТКО.

2. Приобрести спецтехнику для вывоза ЖКО от неканализованных домовладений.

3. Организовать сбор вторичных материальных ресурсов, в том числе контейнеров для сбора бумаги и картона, а также контейнеров для сбора пищевых отходов.

4. Доукомплектовать парк спецтехники до необходимого количества.

5. Перенести несанкционированную свалку на действующий полигон.

6. Осуществить строительство КНС в р.п. Пушкино.

7. Оборудовать пескобазу и пункт по заправке водой в р.п. Пушкино.

8. Организовать место складирования снега и снеготаялок.

9. Осуществить строительство 28 трехместных контейнерных площадок на территории Пушкинского муниципального образования.

10. Проведение работ по рекультивации земельных участков под несанкционированным полигоном ТБО и площадкой-накопителем р.п. Пушкино.

11. Организация пункта приема ртутьсодержащих осветительных приборов, других приборов с ртутным заполнением, а также иных опасных отходов, не относящихся к бытовым (отработанные батарейки, аккумуляторы).

12. Установка урн для сбора мусора в местах общественного пользования (площадки, улицы, сады, парки, остановки общественного транспорта, вокзалы и т.д.).

13. Организация вывоза ТБО на лицензионные объекты обезвреживания, захоронения отходов с использованием мусороперегрузочной станции р.п. Степное.

Пожалуйста, подождите

﻿﻿