АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8.11.2013  №  59

р.п. Пушкино

Об утверждении схемы теплоснабжения

р.п. Пушкино Советского муниципального

района Саратовской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основе Генерального плана Пушкинского  муниципального образования, утверждённого решением Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области (четвертого созыва) от 26.12.2012 №  251,  администрация Пушкинского  муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения рабочего поселка  Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации Пушкинского

муниципального образования                                                Д.А. Завертяев

Приложение к постановлению администрации

Пушкинского муниципального образования

от 5.11.2013 № 58

Схема теплоснабжения

рабочего поселка Пушкино

Пушкинского муниципального образования

Советского муниципального района

Саратовской области

Паспорт схемы  теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, ООО «Теплосбыт» |
| Исполнители Программы: | Администрация р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, ООО «Теплосбыт» |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжении: - осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, замене или модернизации основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей; - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2013 г. по 2028 г. |
| Объемы финансирования: | Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2015 года в соответствии с Программой энергосбережения р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области Объем финансирования в ценах 2013 г. составляет 5400 тыс. руб., в том числе: 2014 г. – 400 тыс. руб. 2015 г. - 5000 тыс. руб.; Объем финансирования с учетом инфляционного роста составит 6360 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 450 тыс. руб. 2015 г. - 5910 тыс. руб. |

Общие положения

  - Проект схемы теплоснабжения П. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области на период до 2028 года (далее - Схема) разработан на основании договора 41/ЭО от 28.02.2013 г. и статей 6,  23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Основанием для разработки Схемы являются:

-   Генеральный план Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области;

- Муниципальная целевая  программа Пушкинского муниципального образования «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года»

-   Материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

# На территории Пушкинского муниципального образования находятся

Общественные здания:

МБДОУ «Детский сад №119», МБОУ СОШ р.п. Пушкино, Пушкинская амбулатория,  Пушкинский дом культуры, рынок, административные здания, вокзал, магазины.

Промышленные здания:

# мукомольное предприятие ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов».

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области.

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории

р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области  осуществляет ООО «Теплосбыт».

Котельные ООО «Теплосбыт» являются крупными потребителями ТЭР в жилищно-коммунальном комплексе р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области. Большой износ тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и тепла, к завышенным затратам на текущее обслуживание.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части Приложение 3.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 4768 Гкал/год, расход газа – 0,649 млн. куб. м /год.

В настоящее время формируется тенденция по переводу многоквартирного жилого фонда на индивидуальное газовое отопление. В р.п. Пушкино управляющие жилых домов по ул. Вокзальная №7, 17 и 17а подали заявки на перевод на индивидуальное отопление 28 квартир, но в этих  жилых домах остаются квартиры, подключенные к централизованному отоплению. Таким образом, существующее положение не позволяет отключить эти дома от централизованных тепловых сетей, и как следствие эти дома будут убыточными для теплоснабжающей организации. При следующей актуализации схемы необходимо уточнить состояние данного вопроса и внести изменения в схему теплоснабжения. В данной схеме теплоснабжения отключение данных домов не предусмотрено.

Таблица № 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 |
| Отапливаемые площади (от централизованного теплоснабжения) | 16132 | 16132 | 16132 | 16132 | 16132 | 16132 | 16132 | 16132 |
| Жилой фонд | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 | 4422 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты

потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 |
| Жилой фонд | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 |
| Жилой фонд | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

В перспективе согласно Генеральному плану Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области планируется строительство бани, детского сада на 80 мест,  магазинов, спортивный комплекса. прирост жилого фонда каждые 2 года 7885 м2. Вновь построенные здания планируется подключать к индивидуальным источникам теплоснабжения.

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 3,068 | 0,000 | 3,068 | 0,000 | 3,068 | 0,000 | 3,068 | 0,000 | 3,068 | 0,000 | 3,068 | 0,000 |
| Жилой фонд | 1,302 | 0,000 | 1,302 | 0,000 | 1,302 | 0,000 | 1,302 | 0,000 | 1,302 | 0,000 | 1,302 | 0,000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 5,442 | 0,78 | 5,442 | 0,78 | 5,442 | 0,78 | 5,442 | 0,78 | 5,442 | 0,78 | 5,442 | 0,78 |
| Жилой фонд | 5,202 | 0,78 | 5,202 | 0,78 | 5,202 | 0,78 | 5,202 | 0,78 | 5,202 | 0,78 | 5,202 | 0,78 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 3,068 | 0,000 | 3,068 | 0,000 |
| Жилой фонд | 1,302 | 0,000 | 1,302 | 0,000 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 2,522 | 0,000 | 2,522 | 0,000 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 10,562 | 1,48 | 10,562 | 1,48 |
| Жилой фонд | 9,867 | 1,48 | 9,867 | 1,48 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,635 | 0 | 0,635 | 0 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника тепла по площадям кадастровых кварталов, кв.км. | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч. | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн.руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения,м 2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки,ч. | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя руб/кВт.ч. | Расчетный перепад, температур, С | Себестоимость выработки тепла, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15 (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) | 0,0009 | 0,11 | 1 | 0,19 | 12,00 | 3600 | 4,72 | 25 | 912 |
| Котельная №16 (п.Пушкино, ул.Вокзальная, 9) | 0,045 | 0,62 | 22 | 5,20 | 81,41 | 3600 | 4,72 | 25 | 1564 |
| Котельная №17 (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | 0,00625 | 0,22 | 4 | 1,24 | 124,85 | 3600 | 4,72 | 25 | 1780 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 кв.км | Теплоплотность района, Гкал/час на кв.км | Переменная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал | Постоянная часть предельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб/Гкал*км | Эффуктивный радиус теплоснабже-ния, Rэф.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 15 (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) | 1111,1 | 122,2 | 151,1 | 26,8 | 0,263 |
| 2 | Котельная №16 (п.Пушкино, ул.Вокзальная, 9) | 488,9 | 13,8 | 151,6 | 144,9 | 0,673 |
|  | Котельная №17 (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | 640,0 | 35,2 | 151,3 | 97,8 | 1,807 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии см. графическую часть Приложение 3.

2.3.Перспективные и существующие  балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица № 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная №15

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2013 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2014 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2015 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2016 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2017 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2018 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2019 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2020 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2021 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2022 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2023 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2024 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2025 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2026 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2027 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2028 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |

Котельная №16

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| 2013 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| 2014 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| 2015 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2016 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2017 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2018 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2019 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2020 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2021 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2022 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2023 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2024 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2025 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2026 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2027 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2028 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |

Котельная №17

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |
| 2013 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |
| 2014 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |
| 2015 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2016 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2017 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2018 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2019 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2025 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2026 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2027 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2028 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными газовыми теплогенераторами для отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоэтажные жилые дома, социальная сфера и общественные здания р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из трех котельных и тепловых сетей.

Таблица № 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Год | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 2011 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |
| 2012 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |
| 2013 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |
| 2014 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2015 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2016 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2017 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2018 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2019 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2020 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2021 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2022 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2023 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2024 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2025 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2026 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2027 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |
| 2028 | 0,22 | 0 | 0,22 | 5,0 |

Таблица № 3.2. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 15 |
| 30 м | 30 м | - | - |
| Котельная № 16 |
| 50 м | 900 м | 450 м | 460 м. |
| Котельная № 17 |
| 50 м | 125 м | 125 м | 0 м. |

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования:

- не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы;

- не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим;

- не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплоснабжающая организация р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области планирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города в радиусе действия существующих котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусмотрены в табл. 4.1.

Таблица № 4.1.

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15 (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) | Замена насосного оборудования на энергоэффективное, установка химводоподготовки | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2015 |
| Котельная №16 (п.Пушкино, ул.Вокзальная, 9) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2015 |
| Котельная №17 (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | Обеспечение теплоносителя необходимого качества | 2015 |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрены.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 4.2.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 15 | 0,129 | 0,11 |
| 2. | Котельная №16 | 1,95 | 0,62 |
| 3. | Котельная №17 | 1,3 | 0,22 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для всех котельных:

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 39,7 | 36,7 | 42,7 | 34,3 | 37,3 |
| 7 | 41,5 | 38,5 | 44,5 | 35,5 | 38,5 |
| 6 | 43,3 | 40,3 | 46,3 | 36,8 | 39,8 |
| 5 | 45,0 | 42,0 | 48,0 | 37,9 | 40,9 |
| 4 | 46,7 | 43,7 | 49,7 | 39,1 | 42,1 |
| 3 | 48,4 | 45,4 | 51,4 | 40,2 | 43,2 |
| 2 | 50,1 | 47,1 | 53,1 | 41,4 | 44,4 |
| 1 | 51,7 | 48,7 | 54,7 | 42,5 | 45,5 |
| 0 | 53,3 | 50,3 | 56,3 | 43,6 | 46,6 |
| -1 | 55,0 | 52,0 | 58,0 | 44,6 | 47,6 |
| -2 | 56,6 | 53,6 | 59,6 | 45,7 | 48,7 |
| -3 | 58,2 | 55,2 | 61,2 | 46,7 | 49,7 |
| -4 | 59,7 | 56,7 | 62,7 | 47,8 | 50,8 |
| -5 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 48,8 | 51,8 |
| -6 | 62,9 | 59,9 | 65,9 | 49,8 | 52,8 |
| -7 | 64,4 | 61,4 | 67,4 | 50,8 | 53,8 |
| -8 | 65,9 | 62,9 | 68,9 | 51,8 | 54,8 |
| -9 | 67,5 | 64,5 | 70,5 | 52,8 | 55,8 |
| -10 | 69,0 | 66,0 | 72,0 | 53,8 | 56,8 |
| -11 | 70,5 | 67,5 | 73,5 | 54,7 | 57,7 |
| -12 | 72,0 | 69,0 | 75,0 | 55,7 | 58,7 |
| -13 | 73,5 | 70,5 | 76,5 | 56,6 | 59,6 |
| -14 | 74,9 | 71,9 | 77,9 | 57,6 | 60,6 |
| -15 | 76,4 | 73,4 | 79,4 | 58,5 | 61,5 |
| -16 | 77,9 | 74,9 | 80,9 | 59,4 | 62,4 |
| -17 | 79,3 | 76,3 | 82,3 | 60,3 | 63,3 |
| -18 | 80,8 | 77,8 | 83,8 | 61,2 | 64,2 |
| -19 | 82,2 | 79,2 | 85,2 | 62,1 | 65,1 |
| -20 | 83,7 | 80,7 | 86,7 | 63,0 | 66,0 |
| -21 | 85,1 | 82,1 | 88,1 | 63,9 | 66,9 |
| -22 | 86,5 | 83,5 | 89,5 | 64,8 | 67,8 |
| -23 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 65,7 | 68,7 |
| -24 | 89,4 | 86,4 | 92,4 | 66,6 | 69,6 |
| -25 | 90,8 | 87,8 | 93,8 | 67,4 | 70,4 |
| -26 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 68,3 | 71,3 |
| -27 | 93,6 | 90,6 | 96,6 | 69,1 | 72,1 |
| -28 | 95,0 | 92,0 | 98,0 | 70,0 | 73,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица № 4.3.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 15 | 0,129 | 0,129 |
| 2. | Котельная №16 | 1,95 | 0,86 |
| 3. | Котельная №17 | 1,3 | 0,344 |

Раздел  5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области   не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Учитывая, что Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области   не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируются.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Пушкинского муниципального образования Саратовской области   не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения не представлены.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица № 6.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

Котельная № 15

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2013 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
| 2018 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
| 2019 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
| 2027 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |
| 2028 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 |  | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. |
|  |  |  |  |  |  | 54,238 |  |  |  |  |  |

Котельная № 16

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 1,95 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2013 | 1,95 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2014 | 1,95 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2015 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2016 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2017 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2018 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2019 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2020 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2021 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2022 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2023 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2024 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2025 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2026 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2027 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |
| 2028 | 0,86 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. |

Котельная № 17

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2012 | 1,3 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2013 | 1,3 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2014 | 1,3 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2015 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2016 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2017 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2018 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2019 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2020 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2021 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2022 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2023 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2024 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2025 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2026 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2027 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |
| 2028 | 0,344 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. |

Раздел  7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и                       техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области, т.е. на период до 2016 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

Таблица №7.1

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосного оборудования на энергоэффективное, установка химводоподготовки | 2015 | шт. |  |  | 3 насоса, водоподготовка |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Котельная №16 (п.Пушкино, ул.Вокзальная, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | 2015 | шт. |  |  | 2 котла, 3 насоса, водоподготовка |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Котельная №17 (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | 2015 | шт. |  |  | 2 котла, 3 насоса, водоподготовка |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Всего инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  | 5400 | 0 | 400 | 5000 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,064 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста |  |  |  |  |  |  |  | 6360 | 0 | 450 | 5910 | 0 | 0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области  осуществляет ООО «Теплосбыт».

В настоящее время ООО «Теплосбыт» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1.	Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети и  100% тепловых мощностей источников тепла.

2.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.	ООО «Теплосбыт»  согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единую теплоснабжающую организацию р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области   ООО «Теплосбыт».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Таблица № 9.1

| Потребители тепловой энергии | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 |
| Котельная № 15 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 |
| Котельная № 16 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 |
| Котельная № 17 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |

(продолжение)

| Потребители тепловой энергии | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- |
|  | Нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
|  | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 |
| Котельная № 11 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 |
| Котельная № 25 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 |
| Котельная № 26 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области не выявлено.

Обосновывающие материалы к

схеме теплоснабжения рабочего поселка Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области

# Введение

Основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в муниципальных образованиях является перспективная схема теплоснабжения.

В перспективной схеме теплоснабжения дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. При этом только после технико-экономического обоснования принимаемых решений рассматривается вопрос выбора основного оборудования для котельных, трасс тепловых сетей.

Перспективная схема теплоснабжения р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области разрабатывалась в перспективе развития тепловых нагрузок на 15 лет:

- на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей;

- оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей;

- структуры топливного баланса,

- возможности дальнейшего использования существующих источников тепла и тепловых сетей;

- с учетом рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Перспективная схема теплоснабжения разрабатывалась на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности при условии минимизации затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки теплоснабжения являются:

- Муниципальная целевая  программа Пушкинского муниципального образования «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года»;

- Генеральный план Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы финансово-хозяйственной деятельности, действующие нормы и нормативы, тарифы, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов и на пользование тепловой энергией, водой.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

# Источники тепловой энергии

    - Централизованное теплоснабжение

Теплоснабжение в Пушкинском муниципальном образовании обеспечивает ООО «Теплосбыт». Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности ООО «Теплосбыт».

Основным видом топлива на котельных является газ.

Таблица № 1.1.1.1. Характеристика котельного оборудования котельных

| № п\п | Наименование котельной | Адрес котельной | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной | Присоединен-ная нагрузка Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | кол-во | год ввода | по пару, т/час | по воде, Гкал/час | по пару | по воде |  |
| 1 | Котельная № 15 | (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) | Хопер-50 | 3 | 2007 | 0 | 0,129 | 0 | 0,11 | газ |
| 2 | Котельная №16 | (п.Пушкино, ул.Вокзальная,9) | Факел | 3 | 1997 | 0 | 1,95 | 0 | 0,62 | газ |
| 3 | Котельная №17 | (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | Факел | 2 | 1984 | 0 | 1,3 | 0 | 0,22 | газ |

Таблица № 1.1.1.2. Сведения о технической оснащенности котельных

| Наименование | Адрес | Оснащенность оборудованием (насосы) | Оснащенность оборудованием (водо-подогреватели) | Оснащенность ХВО | Оснащенность счетчиками эл. энергии, тип (индукционные, электронные), марка | Оснащенность счетчиками. воды | Оснащенность счетчиками газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год ввода | марка | Кол-во, шт. | Установленная производи-тельность и напор насосов, м3/ч; м | год ввода | марка | год ввода | марка | год ввода | марка | год ввода | марка | год ввода | марка |
| Котельная № 15 Котельная №16 | (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) (п.Пушкино, ул.Вокзальная,9) | 2007 | К 20/30 | 2 шт. | 20/30 | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | ВК G-25 |
| Котельная №17 | (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | 1997 | К 160/30 | 3 шт. | 160/30 | нет | нет |  |  | - | Энергомера ЦЭ-6803В | - | - | - | РГ-К-400 |
| Котельная № 15 | (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) | 1984 | КМ 80/60 | 1 шт. | 50/32 | нет | нет |  |  | - | Энергомера ЦЭ-6803В | - | СКБ-25 | - | RVG G65 |
|  |  |  | К145/30 | 1 шт. | 145/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Зоны действия котельных, обслуживаемых ООО «Теплосбыт»

Таблица № 1.1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| факт 2013 г. |
| --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Теплоноситель, тыс.м3 |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| ООО «Теплосбыт» | 3,824 | 0 | 0,22 | 0 | 0,95 | 0 | 1,45 |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,590 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 1,300 |
| Котельная №16 | 2,412 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,620 | 0,000 | 0,070 |
| Котельная №17 | 0,822 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,080 |
| Индивидуальные источники | 5,202 | 0,780 | 0,144 | 0,022 | 2,210 | 0,332 | 2,542 |
| ВСЕГО: | 9,026 | 0,78 | 0,363 | 0,022 | 3,160 | 0,332 | 3,492 |

| Жилой фонд |
| --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Теплоноситель, тыс.м3 |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| ООО «Теплосбыт» | 1,302 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №16 | 1,302 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники | 5,202 | 0,780 | 0,144 | 0,022 | 2,210 | 0,332 | 2,542 |
| ВСЕГО: | 6,504 | 0,780 | 0,256 | 0,022 | 2,610 | 0,332 | 2,942 |

| Объекты социальной сферы и общественные здания |
| --- |
| Источник теплоэнергии наименование котельной (ЦТП), адрес | Объем годового потребления | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
|  | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Теплоноситель, тыс.м3 |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС | ИТОГО: |
| ООО «Теплосбыт» | 2,522 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,590 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,11 | 0,000 | 0,110 |
| Котельная №16 | 1,110 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,22 | 0,000 | 0,220 |
| Котельная №17 | 0,822 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,22 | 0,000 | 0,220 |
| Индивидуальные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО: | 2,522 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,550 |

# Индивидуальные источники тепловой энергии

Р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области почти полностью газифицирован. В некоторых многоквартирных и индивидуальных жилых домах для отопления и горячего водоснабжения используются квартирные источники тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Таблица № 1.1.3.1. Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива |
| --- | --- | --- |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

# Тепловые сети, сооружения на них

Таблица № 1.2.1. Информация о тепловых сетях

| Наименование котельной | Адрес | Протяженность сетей по участкам, м | Диаметры трубопроводов по участкам, мм | Состояние трубопроводов и изоляции, износ | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (надземная, подземная) |
| Котельная № 15 | (п.Пушкино, ул.Кооперативная, 27а) | 60 | 108 | 40% | надземная |
| Котельная №16 | (п.Пушкино, ул.Вокзальная,9) | 256 | 159 | 50% | подземная |
|  |  | 578 | 108 |  | надземная |
|  |  | 726 | 76 |  |  |
|  |  | 285 | 57 |  |  |
|  |  | 119 | 40 |  |  |
| Котельная №17 | (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | 107 | 159 | 40% | подземная |
|  |  | 212 | 108 |  |  |
|  |  | 31 | 76 |  |  |
| ИТОГО: | - | 2374 | - | - | - |

Тепловые сети в основном находятся над землей, изоляция в удовлетворительном состоянии.

Статьей 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных сетей на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области не выявлено.

# Зоны действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирная и индивидуальная жилая застройка для отопления оборудованы индивидуальными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Социальная сфера и общественные здания р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области осуществляет ООО «ТЕПЛОСБЫТ».

Таблица № 1.3.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 55,98 | 59,923 | 63,866 | 67,809 | 71,752 | 75,695 | 79,638 | 83,581 |
| 1.1.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 1.1.2. | Доля централизованного отопления | % | 20,02% | 20,02% | 20,02% | 20,02% | 20,02% | 18,68% | 17,51% | 16,48% | 15,56% | 14,74% | 14,00% | 13,33% |
| 1.1.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,668 | 6,134 | 6,600 | 7,066 | 7,532 | 7,998 | 8,464 |
| 1.1.4. | Доля индивидуального отопления | % | 79,98% | 79,98% | 79,98% | 79,98% | 79,98% | 81,32% | 82,49% | 83,52% | 84,44% | 85,26% | 86,00% | 86,67% |
| 1.1.5. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 6,504 | 6,504 | 6,504 | 6,504 | 6,504 | 6,970 | 7,436 | 7,902 | 8,368 | 8,834 | 9,300 | 9,766 |
| в т. ч. |
| 1.2. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 12,565 | 13,42 | 14,275 | 15,13 | 15,985 | 16,84 | 17,695 |
| 1.2.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 1.2.2. | Доля централизованного отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,101 | 0,202 | 0,303 | 0,404 | 0,505 | 0,606 | 0,707 |
| 1.2.3. | Доля индивидуального отопления | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 19% | 24% | 28% | 32% | 35% |
| 1.2.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,403 | 1,504 | 1,605 | 1,706 | 1,807 | 1,908 | 2,009 |
| 1.3. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 47,358 | 50,446 | 53,534 | 56,622 | 59,71 | 62,798 | 65,886 |
| 1.3.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Доля централизованного отопления | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,567 | 5,932 | 6,297 | 6,662 | 7,027 | 7,392 | 7,757 |
| 1.3.3. | Доля индивидуального отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,567 | 5,932 | 6,297 | 6,662 | 7,027 | 7,392 | 7,757 |
| 1.4. | Снос жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Перепрофилирование жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,943 | 7,886 | 11,829 | 15,772 | 19,715 | 23,658 | 27,601 |
| в т. ч. |
| 2.1. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,855 | 1,71 | 2,565 | 3,42 | 4,275 | 5,13 | 5,985 |
| 2.2. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,466 | 0,932 | 1,398 | 1,864 | 2,33 | 2,796 | 3,262 |
| 2.4. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,088 | 6,176 | 9,264 | 12,352 | 15,44 | 18,528 | 21,616 |
| 3. | Численность населения | чел. | 2565 | 2570 | 2575 | 2580 | 2585 | 2590 | 2595 | 2600 | 2605 | 2610 | 2615 | 2620 |
| 4. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/ чел | 21,00 | 21,78 | 21,74 | 21,70 | 21,66 | 23,14 | 24,61 | 26,08 | 27,54 | 29,00 | 30,45 | 31,90 |
| 5. | Объекты социальной сферы и общественных зданий | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 2,522 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |
| 5.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 6. | Производственные здания промышленных предприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | ВСЕГО централизованное отопление | тыс. Гкал | 3,824 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 | 3,527 |
|  | ВСЕГО индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 5,442 | 6,829 | 7,761 | 8,693 | 9,625 | 10,557 | 11,489 | 12,421 |
|  | ВСЕГО теплоэнергии на отопление | тыс. Гкал | 9,266 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 8,969 | 10,356 | 11,288 | 12,220 | 13,152 | 14,084 | 15,016 | 15,948 |

Таблица № 1.3.2. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 15 |
| 30 м | 30 м | - | - |
| Котельная № 16 |
| 50 м | 900 м | 450 м | 460 м. |
| Котельная № 17 |
| 50 м | 125 м | 125 м | 0 м. |

# Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 |
| Жилой фонд | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы № 1.4.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0,95 |
| Жилой фонд | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 |
| Жилой фонд | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 1,302 | 0,0 | 1,302 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,522 | 0,0 | 2,522 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 5,442 | 0,78 | 6,222 | 5,442 | 0,78 | 6,222 | 5,442 | 0,78 | 6,222 | 5,442 | 0,78 | 6,222 | 5,442 | 0,78 | 6,222 | 5,442 | 0,78 | 6,222 |
| Жилой фонд | 5,202 | 0,78 | 5,982 | 5,202 | 0,78 | 5,982 | 5,202 | 0,78 | 5,982 | 5,202 | 0,78 | 5,982 | 5,202 | 0,78 | 5,982 | 5,202 | 0,78 | 5,982 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 |

Продолжение таблицы № 1.4.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 | 3,068 | 0,0 | 3,068 |
| Жилой фонд | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 1,302 | 0,0 | 1,302 | 0,843 | 0,0 | 0,843 | 0,843 | 0,0 | 0,843 | 0,843 | 0,0 | 0,843 | 0,843 | 0,0 | 0,843 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,522 | 0,0 | 2,522 | 2,225 | 0,0 | 2,225 | 2,225 | 0,0 | 2,225 | 2,225 | 0,0 | 2,225 | 2,225 | 0,0 | 2,225 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 5,442 | 0,78 | 6,222 | 6,363 | 0,85 | 7,213 | 6,627 | 0,92 | 7,547 | 6,992 | 0,99 | 7,982 | 7,357 | 1,06 | 8,417 | 7,722 | 1,13 | 8,852 |
| Жилой фонд | 5,202 | 0,78 | 5,982 | 5,668 | 0,85 | 6,518 | 5,932 | 0,92 | 6,852 | 6,297 | 0,99 | 7,287 | 6,662 | 1,06 | 7,722 | 7,027 | 1,13 | 8,157 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,635 | 0 | 0,635 | 0,635 | 0 | 0,635 | 0,635 | 0 | 0,635 | 0,635 | 0 | 0,635 | 0,635 | 0 | 0,635 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 |

Таблица № 1.4.3. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя

| Потребители тепловой энергии | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 |
| Жилой фонд | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы № 1.4.3.Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя

| Потребители тепловой энергии | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 | 0,219 | 0,00 | 0,219 |
| Жилой фонд | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 | 0,112 | 0,00 | 0,112 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 | 0,107 | 0,00 | 0,107 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Зависимость температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха на котельных ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

Таблица № 1.5.1. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| Тнв 0С | Тп0С | То0С |
| 8 | 63 | 53 |
| 7 | 63 | 53 |
| 6 | 63 | 52 |
| 5 | 63 | 51 |
| 4 | 63 | 51 |
| 3 | 62 | 52 |
| 2 | 59 | 48 |
| 1 | 57 | 46 |
| 0 | 63 | 54 |
| -1 | 63 | 54 |
| -2 | 63 | 54 |
| -3 | 63 | 54 |
| -4 | 63 | 54 |
| -5 | 64 | 53 |
| -6 | 64 | 53 |
| -7 | 64 | 53 |
| -8 | 64 | 53 |
| -9 | 64 | 53 |
| -10 | 65 | 54 |
| -11 | 65 | 54 |
| -12 | 66 | 55 |
| -13 | 66 | 55 |
| -14 | 66 | 55 |
| -15 | 67 | 57 |
| -16 | 70 | 59 |
| -17 | 72 | 63 |
| -18 | 74 | 64 |
| -19 | 74 | 64 |
| -20 | 74 | 64 |
| -21 | 75 | 64 |
| -22 | 75 | 64 |
| -23 | 76 | 66 |
| -24 | 77 | 67 |
| -25 | 77 | 67 |
| -26 | 77 | 67 |
| -27 | 80 | 70 |

# Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 год |
| Котельная №15 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| Котельная №16 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| Котельная №17 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |

# Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица № 1.6.1.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Котельная №15 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная №16 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная №17 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |

# Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельной.

# Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 1.6.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Котельная №15 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная №16 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная №17 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

# Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 1.6.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Котельная №15 | 0,129 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Котельная №16 | 1,95 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| Котельная №17 | 1,3 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |

# Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 1.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование источника теплоснабжения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери мощности в тепловых сетях | в т. ч. | Потери теплоно-сителя с потерями тепловой энергии | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях через изоляцию | Потери мощности за счет потерь теплоно-сителя |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №15 | 0,009 | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №16 | 0,396 | 0,396 | 0 | 0 | 0,396 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Котельная №17 | 0,127 | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

Продолжение таблицы № 1.6.5.1.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Наименование источника теплоснабжения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №15 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №16 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Котельная №17 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |

# Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 1.6.6.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| Котельная №15 |
| 2013 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2014 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2015 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2016 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2017 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2018 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2019 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2020 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2021 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2022 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2023 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2024 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2025 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2026 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2027 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| 2028 | 0,129 | 0,129 | 0 | нет | нет |
| Котельная №16 |
| 2013 | 1,95 | 1,95 | 0 | нет | нет |
| 2014 | 1,95 | 1,95 | 0 | нет | нет |
| 2015 | 1,95 | 1,95 | 0 | нет | нет |
| 2016 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2017 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2018 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2019 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2020 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2021 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2022 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2023 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2024 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2025 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2026 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2027 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| 2028 | 0,86 | 0,86 | 0 | нет | нет |
| Котельная №17 |
| 2013 | 1,3 | 1,3 | 0 | нет | нет |
| 2014 | 1,3 | 1,3 | 0 | нет | нет |
| 2015 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2016 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2017 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2018 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2019 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2025 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2026 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2027 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |
| 2028 | 0,344 | 0,344 | 0 | нет | нет |

# Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 1.6.7.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника 2013 г., Гкал/ч | Тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная №15 | 0,129 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №16 | 1,95 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Котельная №17 | 1,3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

# Балансы теплоносителя

# 1.7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица № 1.7.1.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водо-снабжение | ВСЕГО |  | Тип | Max производи-тельность, м3/ч |
| 2013 г. |
| Котельная №15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0 | - | - |
| Котельная №16 | 0,127 | 0,000 | 0,127 | 0 | - | - |
| Котельная №17 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | 0 | - | - |

# Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Таблица № 1.8.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характерис-тика и наимено-вание основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Годовой запас резервного топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натураль-ного топлива |  |  |  | Условного топлива | тонн |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./ Гкал | куб.м/Гкал |  | т у.т |  |  |
| 2013 г. |
| Котельная №15 | 0,129 | 0,751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №16 | 1,95 | 3,091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. | - | - | - |
| Котельная №17 | 1,3 | 0,926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. | - | - | - |

# Надежность теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 г. № 203):

- «надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций»;

- надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

На котельных ООО «ТЕПЛОСБЫТ»  в период отопительных сезонов не было фактов отказов оборудования источников тепловой энергии.

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области не было предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области по всем параметрам надежности системы.

# Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Финансовое положение предприятия, предоставляющего услугу по теплоснабжению, представлено в таблице:

Таблица № 1.10.1. Калькуляция себестоимости тепловой энергии ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

Котельная №15

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 474 |
| Собственные нужды | Гкал | 98 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 376,07 |
| Потери в сетях | Гкал | 63 |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 590 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 590 |
| - население | Гкал |  |
| - бюджетные организации | Гкал | 590 |
| - прочие потребители | Гкал | 0 |
| 2) Собственное потребление | Гкал | 98 |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 54 |
|  | тыс. руб. | 219 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 47 |
|  | руб./т. м3 | 4624,13 |
|  | тыс. руб. | 219 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 20 |
|  | руб./кВт | 4,73 |
|  | тыс. руб. | 93 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 117 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 35 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 4 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. | 0 |
| - арендная плата | тыс. руб. | 0 |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 4 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 468 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. |  |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 70 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 538 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 912 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1392,86 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1392,86 |

Котельная №16

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3887 |
| Собственные нужды | Гкал | 41 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3846 |
| Потери в сетях | Гкал | 638 |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 2412 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 2412 |
| - население | Гкал | 1302 |
| - бюджетные организации | Гкал | 140 |
| - прочие потребители | Гкал | 970 |
| 2) Собственное потребление | Гкал | 41 |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 513 |
|  | тыс. руб. | 2061 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 446 |
|  | руб./т. м3 | 4624,13 |
|  | тыс. руб. | 2061 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 105 |
|  | руб./кВт | 4,73 |
|  | тыс. руб. | 498 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 614 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 185 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 39 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. | 35 |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 4 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 3397 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. |  |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 376 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 3773 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 1564 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1392,86 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1392,86 |

Котельная №17

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 705 |
| Собственные нужды | Гкал | 12 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 693 |
| Потери в сетях | Гкал | 92 |
| Полезный отпуск тепловой энергии Всего: | Гкал | 822 |
| в т. ч.: 1) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 822 |
| - население | Гкал | 0 |
| - бюджетные организации | Гкал | 822 |
| - прочие потребители | Гкал | 0 |
| 2) Собственное потребление | Гкал |  |
| Топливо на технологические нужды, в том числе: | т. у. т. | 179 |
|  | тыс. руб. | 720 |
| природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн., м3/год): | тыс. м3 | 156 |
|  | руб./т. м3 | 4624,13 |
|  | тыс. руб. | 720 |
| Покупная тепловая энергия | Гкал |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Покупная электроэнергия, в том числе: | тыс. кВт. ч | 53 |
|  | руб./кВт | 4,73 |
|  | тыс. руб. | 253 |
| Вода на технологические нужды | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| - на нужды горячего водоснабжения | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Водоотведение сточных вод | тыс. м3 |  |
|  | руб./м3 |  |
|  | тыс. руб. |  |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 254 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 76 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 4 |
| - амортизация производственного оборудования; | тыс. руб. | 0 |
| - арендная плата | тыс. руб. |  |
| - затраты на ремонт и обслуживание. | тыс. руб. | 4 |
| Прочие расходы по основному производству, в т. ч. | тыс. руб. |  |
| Всего затраты на основное производство | тыс. руб. | 1307 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. |  |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 156 |
| Налог, применяемый при УСН | тыс. руб. |  |
| Итого производственная себестоимость: | тыс. руб. | 1463 |
| Производственная себестоимость 1 Гкал | руб./ Гкал | 1780 |
| Тариф для населения | руб./ Гкал | 1392,86 |
| Тариф для прочих потребителей | руб./ Гкал | 1392,86 |

# Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Таблица № 1.11.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению и горячему водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Объем обслуживания, кв. м | кв. м | 12255 |
| Объем потребления населением | тыс. Гкал | 0 |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | 0 |
| Тариф | за 1 Гкал | 01.01.12-30.06.12 – 1483,53 руб. 01.07.12-31.08.12- 1572,15 руб. 01.09.12-31.12.12 – 1643,57 руб. |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | - |
| Сроки действия тарифа |  | - |
| Объем обслуживания | чел. | - |
| Объем потребления населением | тыс. куб. м | - |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | - |
| Тариф | за 1 куб. м | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | - |
| Сроки действия тарифа |  | - |

Для потребителей ООО «ТЕПЛОСБЫТ» на данный момент на 2013 год Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 14.12.2012 № 44/41 утвердило следующие тарифы на тепловую энергию со следующей календарной разбивкой:

- 1 января 2013 года – 1483,53 руб./Гкал,

- 1 июля 2013 года – 1572,15 руб./Гкал.

- 1 сентября - 1643,57 руб./Гкал.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению для ООО «ТЕПЛОСБЫТ»  не устанавливалась.

# Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Анализ состояния систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации у ООО «ТЕПЛОСБЫТ»  р.п. Пушкино, выявил наличие целого ряда проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу основных из них следует отнести следующие:

- Показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного - котельные №16 и №17 (166,511 и 194,410 кг у.т./Гкал.)

Высокий удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии обусловлен износом котельного оборудования и ведет к увеличению издержек на производство тепла, что, в свою очередь, сказывается негативным образом на росте тарифов для потребителей.

- Низкий процент использования установленной мощности котельной и отдельных котлов (Котельная №16 и 17)

- Применение насосного оборудования, не соответствующего тепловой нагрузке котельной.

- Отсутствие водоподготовки приводит к износу оборудования в котельной, повышенному расходу топлива из-за загрязнений на внутренней поверхности трубок.

ВЫВОДЫ:

Необходимость реконструкции котельных №15, №16 и №17 в р.п.Пушкино Пушкинского Муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и надежного обеспечения населения и экономики муниципального образования тепловыми ресурсами, в частности тепловой энергией, повышение рисков развития кризисных ситуаций в теплообеспечении населенного пункта. Реализация Программы энергосбережения ООО «ТЕПЛОСБЫТ»  позволит улучшить ситуацию в сфере теплоснабжения в сторону улучшения качества поставляемых услуг.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогенераторов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Таблица № 2.1. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2022-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТОПЛЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 1. | Отопление жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда | тыс.Гкал | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 2,522 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.1. | Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) производственными зданиями промышленных предприятий | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ |
|  | Отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 |
|  | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,33 | 5,126 |
|  | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,635 | 0,635 |
|  | Объем потребления тепловой энергии производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННО |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии населением | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов социальной сферы и общественных зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для производственных зданий промышленных предприятий | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Объем потребления ГВС населением | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Объем потребления теплоносителя, потребителями ГВС нового жилого фонда | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Объем потребления теплоносителя, при потреблении ГВС производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии центрального теплоснабжения увеличиваются лишь в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для вновь строящейся социальной сферы.

Таблица № 3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Котельная №15

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2013 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2014 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2015 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2016 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2017 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2018 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2019 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2020 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2021 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2022 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2023 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2024 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2025 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2026 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2027 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |
| 2028 | 0,129 | 0,129 | 13,00% | 0,017 | 0,112 | 8,40% | 0,009 | 0,11 | +0,002 |

Котельная №16

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| 2013 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| 2014 | 1,95 | 1,95 | 1,30% | 0,025 | 1,925 | 20,60% | 0,396 | 0,62 | +1,305 |
| 2015 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2016 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2017 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2018 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2019 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2020 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2021 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2022 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2023 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2024 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2025 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2026 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2027 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |
| 2028 | 0,86 | 0,86 | 1,30% | 0,011 | 0,849 | 20,60% | 0,175 | 0,62 | +0,229 |

Котельная №17

| Год | Установленная тепловая | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2012 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |
| 2013 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |
| 2014 | 1,3 | 1,3 | 1,30% | 0,017 | 1,283 | 9,90% | 0,127 | 0,22 | +1,063 |
| 2015 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2016 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2017 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2018 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2019 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2020 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2021 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2022 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2023 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2024 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2025 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2026 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2027 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |
| 2028 | 0,344 | 0,344 | 1,30% | 0,004 | 0,340 | 9,90% | 0,034 | 0,22 | +0,120 |

# 3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

Таблица № 3.1.1. Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 15 |
| 30 м | 30 м | - | - |
| Котельная № 16 |
| 50 м | 900 м | 450 м | 460 м. |
| Котельная № 17 |
| 50 м | 125 м | 125 м | 0 м. |

# Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица № 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, тыс. м3 | Максимальное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водо-снабжение | ВСЕГО |  | Тип | Maxпроизводи-тельность, м3/ч |
| 2013 г. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная № 16 | 0,127 | 0,000 | 0,127 | - | - | - |
| Котельная № 17 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | - | - | - |
| 2014 г. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | - | - |
| Котельная № 16 | 0,127 | 0,000 | 0,127 | - | - | - |
| Котельная № 17 | 0,085 | 0,000 | 0,085 | - | - | - |
| 2015 гг. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | Комплексон-6- 1шт | 1,0 |
| Котельная № 16 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| Котельная № 17 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| 2016 г. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | Комплексон-6- 1шт | 1,0 |
| Котельная № 16 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| Котельная № 17 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| 2017 гг. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | Комплексон-6- 1шт | 1,0 |
| Котельная № 16 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| Котельная № 17 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| 2018-2022 гг. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | Комплексон-6- 1шт | 1,0 |
| Котельная № 16 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| Котельная № 17 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| 2022-2028 гг. |
| Котельная № 15 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | - | Комплексон-6- 1шт | 1,0 |
| Котельная № 16 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |
| Котельная № 17 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | - | Комплексон-6- 1шт | 2,0 |

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

# 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области не предусмотрено реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

# 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица № 5.3.1. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| Адрес объекта | Мероприятия по техперевооружению | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15 (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) | Замена насосного оборудования на энергоэффективное, установка химводоподготовки | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2015 |
| Котельная №16 (п.Пушкино, ул.Вокзальная, 9) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | Обеспечение надежности теплоснабжения при производстве тепловой энергии | 2015 |
| Котельная №17 (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) | Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | Обеспечение теплоносителя необходимого качества | 2015 |

# 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

# 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

# 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 5.7.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Котельная № 15 | 0,129 | 0,129 | +0,002 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная № 16 | 1,95 | 1,95 | +1,305 | 1,95 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная № 17 | 1,3 | 1,3 | +1,063 | 1,3 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |

# 5.8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения и эксплуатационные расходы на транспорт тепло р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской областипланирует эксплуатировать котельные исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С.

Таблица № 5.8.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С | Температурный график, ⁰С |
| ООО «Теплосбыт» |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная № 16 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная № 17 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 5.9. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица № 5.9.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность 2013 г. | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ООО «Теплосбыт» | 3,379 | 3,379 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная № 16 | 1,95 | 1,95 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная № 17 | 1,3 | 1,3 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |

# Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

# 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

# 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В Пушкинском муниципальном образовании Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенного пункта р.п. Пушкино, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

# 6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

# 6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

На перспективу в Пушкинском муниципальном образовании Саратовской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенного пункта, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Таблица № 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характерис-тика и наимено- вание основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Плановый удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Резервное топливо | Годовой запас резервного топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натураль-ного топлива |  |  |  | Условного топлива | тонн |  |
|  | Гкал/ч | Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг. у.т./Гкал | кг. у.т./ Гкал | куб. м/ Гкал |  | т у.т |  |  |
| 2013 г. |
| ООО «Теплосбыт» | 3,379 | 4768 | газ | 7000 | 8235 | 748,946 | 649,000 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,129 | 751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16 | 1,95 | 3091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная № 17 | 1,3 | 926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. | - | - | не предусм |
| 2014 г. |
| ООО «Теплосбыт» | 3,379 | 4768 | газ | 7000 | 8235 | 748,946 | 649,000 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 | 0,129 | 751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16 | 1,95 | 3091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная № 17 | 1,3 | 926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. | - | - | не предусм |
| 2015 г. |
| ООО «Теплосбыт» | 1,333 | 4768 | газ | 7000 | 8235 | 748,946 | 649,000 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,129 | 751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16 | 0,86 | 3091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная № 17 | 0,344 | 926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. | - | - | не предусм |
| 2016 г. |
| ООО «Теплосбыт» | 1,333 | 4768 | газ | 7000 | 8235 | 748,946 | 649,000 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,129 | 751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16 | 0,86 | 3091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная № 17 | 0,344 | 926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. | - | - | не предусм |
| 2017 г. |
| ООО «Теплосбыт» | 1,333 | 4768 | газ | 7000 | 8235 | 748,946 | 649,000 | - | - | - | не предусм. | - | - | не предусм. |
| в т. ч. |
| Котельная № 15 | 0,129 | 751 | газ | 7000 | 8235 | 54,238 | 47 | 172,043 | 72,221 | 62,583 | не предусм. | - | - | не предусм. |
| Котельная № 16 | 0,86 | 3091 | газ | 7000 | 8235 | 514,684 | 446 | 157,837 | 166,511 | 144,290 | не предусм. | - | - | не предусм |
| Котельная № 17 | 0,344 | 926 | газ | 7000 | 8235 | 180,024 | 156 | 159,103 | 194,410 | 168,467 | не предусм. | - | - | не предусм |

# Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального районаСаратовской области по всем параметрам надежности системы.

# Глава 9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей первоначально планируются на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года»  и Программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры в Пушкинском  муниципальном образовании.

Таблица № 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2017 гг.

| Адрес объекта/ мероприятия | Год реализации мероприятий | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам в ценах 2012 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 (п.Пушкино, ул.Кооперативная,27а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосного оборудования на энергоэффективное, установка химводоподготовки | 2015 | шт. |  |  | 3 насоса, водоподготовка |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Котельная №16 (п.Пушкино, ул.Вокзальная, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | 2015 | шт. |  |  | 2 котла, 3 насоса, водоподготовка |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Котельная №17 (п.Пушкино, ул.60 лет Октября,2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования на энергоэффективное меньшей мощности, замена насосного оборудования на энергоэффективное с меньшей производительностью | 2015 | шт. |  |  | 2 котла, 3 насоса, водоподготовка |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |
| ПСД на реконструкцию котельной | 2014 | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Всего инвестиций: |  |  |  |  |  |  |  | 5400 | 0 | 400 | 5000 | 0 | 0 |
| Рост инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,064 | 1,058 | 1,05 | 1,046 | 1,042 |
| Индекс-дефлятор в динамике от 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,064 | 1,126 | 1,182 | 1,236 | 1,288 |
| Капитальные вложения, с учетом инфляционного роста |  |  |  |  |  |  |  | 6360 | 0 | 450 | 5910 | 0 | 0 |

Примечание: Объем инвестиций должен быть уточнен:

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в перспективной схеме теплоснабжения определены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации – территория населенного пункта р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Единой теплоснабжающей организацией в Советском муниципальном образовании Саратовской области установлено Открытое акционерное общество «Теплосбыт», которое при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации схемы теплоснабжения, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

## Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице № 9.1. настоящих Обосновывающих материалов перспективной схемы теплоснабжения. Объем инвестиций первоначально планируется на период до 2015 года в соответствии с Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года» и определен в сумме порядка 5400 тыс. руб. в ценах 2013 года, объем финансирования с учетом инфляционного процесса в РФ составит 6360 тыс. руб. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в инвестиционных программах или в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия (-ий) коммунального комплекса, предоставляющих услуги теплоснабжения в п.Советский.

Развитие теплоснабжения р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области до 2028 года предполагается базировать на использовании существующих котельных ООО «ТЕПЛОСБЫТ» с повышением эффективности топливоиспользования.

Разработанная Перспективная схема теплоснабжения р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.

## Приложение 1

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для гидравлического расчета тепловых сетей, необходимо составить расчетные схемы и определить расчетные расходы сетевой воды на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологию (если имеется).

Для котельной №16

Используя данные температурных графиков, можем определить расчетные часовые расходы теплоносителя по формулам:

1) расчетный часовой расход сетевой воды на отопление, кг/ч, в диапазоне t/ - to будет:

,

G1hmax=3,6* 808235/(95-70)/1000/4,19=27,78 т/ч.,

где Qomax= 808235 Вт – суммарная нагрузка на отопление,

с = 4,19 теплоемкость воды кДж/кг*0С,

Т1- температура воды в подающем трубопроводе,

Т2- температура воды в обратном трубопроводе.

Все данные расчетов сведем в таблицы

Таблица 1

Таблица расчетных тепловых нагрузок на отопление

| п/п | Наименование | Площадь | Тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка | Расход | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | Гкал/час | Вт | т/час | л/сек |
| 1 | Детский сад | 623,5 | 0,03 | 36481 | 1,25 | 0,35 |
| 2 | Ж/д 1 | 775,3 | 0,04 | 45363 | 1,56 | 0,43 |
| 3 | Ж/д 3 | 780,2 | 0,04 | 45650 | 1,57 | 0,44 |
| 4 | Ж/д 5 | 784,9 | 0,04 | 45925 | 1,58 | 0,44 |
| 5 | Ж/д 7 | 784 | 0,04 | 45872 | 1,58 | 0,44 |
| 6 | Ж/д 11 | 664,5 | 0,03 | 38880 | 1,34 | 0,37 |
| 7 | Ж/д 15 | 476,1 | 0,02 | 27857 | 0,96 | 0,27 |
| 8 | Ж/д 13 | 458,4 | 0,02 | 26821 | 0,92 | 0,26 |
| 9 | Ж/д 17 | 481,7 | 0,02 | 28185 | 0,97 | 0,27 |
| 10 | Ж/д 17а | 794,2 | 0,04 | 46469 | 1,60 | 0,44 |
| 11 | Ж/д 21 | 464,3 | 0,02 | 27166 | 0,93 | 0,26 |
| 12 | Ж/д 25 | 468,7 | 0,02 | 27424 | 0,94 | 0,26 |
| 13 | Ж/д 27 | 473,9 | 0,02 | 27728 | 0,95 | 0,26 |
| 14 | Ж/д 29 | 470,6 | 0,02 | 27535 | 0,95 | 0,26 |
| 15 | Дом локомотивных бригад | 1260 | 0,06 | 73723 | 2,53 | 0,70 |
| 16 | Ж/д 33 | 951 | 0,05 | 55644 | 1,91 | 0,53 |
| 17 | Пост ЭЦ | 558 | 0,03 | 32649 | 1,12 | 0,31 |
| 18 | Дом связи | 375 | 0,02 | 21941 | 0,75 | 0,21 |
| 19 | Ж/д 39 | 135,8 | 0,01 | 7946 | 0,27 | 0,08 |
| 20 | Вагонное депо | 330 | 0,02 | 19308 | 0,66 | 0,18 |
| 21 | ЛОВД | 357 | 0,02 | 20888 | 0,72 | 0,20 |
| 22 | Вокзал | 1346,4 | 0,07 | 78779 | 2,71 | 0,75 |
|  | Итого | 13813,5 | 0,69 | 808235 | 27,78 | 7,72 |

### Определение падения давления в тепловых сетях

и расчет диаметров труб

При гидравлическом расчете по [6] определяется падение давления в подающей и обратной трубах (линейное падение давления ΔРл и в местных сопротивлениях – местное падение давления ΔРм)

Линейное падение давления на участке, Па, определяется по уравнению:

,

где	R – удельное падение давления на 1 м длины трубы, Па/м; l – длина расчетного участка, м.

Удельное падение давления, Па/м, определяется по справочным данным или по уравнению:

,

где	λ – коэффициент трения; v – скорость теплоносителя, м/с; ρ – плотность теплоносителя, кг/м; Di – внутренний диаметр трубы.

При расчете коэффициент трения λ определяется по уравнению:

,

где kl – абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы, м, принимается для паропроводов kl = 2×10-4; водяных сетей kl = 5×10-4; конденсатопроводов kl = 1x10-4.

Величину λ для водяных сетей можно принять по табл. 3 (значение коэффициента теплопроводности)

Таблица 2

| Di, мм | 0,015 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 0,04 | 0,035 | 0,03 | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |

Скорость теплоносителя, м/с, определяется по формуле:

.

Падение давления в местных сопротивлениях, Па, определяется по формуле:

,

где	lе – эквивалентная длина теплопровода, т.е. длина теплопровода, линейная потеря давления в котором равна потерям на местные сопротивления; принимается по [6] или рассчитывается по формуле:

.

Общее падение давления на участке, Па, будет:

,

где l/ – приведенная длина трубопровода, м.

Разбив трассу тепловых сетей на расчетные участки и определив нагрузку участков, дальнейшие расчет сводят в таблицу.

При гидравлическом расчете необходимо выполнять следующие условия:

а) диаметр обратных трубопроводов открытых двухтрубных водяных тепловых сетей, как правило, принимается равным диаметру подающих трубопроводов;

б) удельное падение давления принимается для магистральных водяных тепловых сетей до 80 Па/м, а для подводок – до 300 Па/м.

Расчетные таблицы, номограммы и рекомендации по гидравлическому расчету тепловых сетей можно найти в  [6].

Таблица 3

| Участки | Местные сопротивления, эквивалентные длины местных сопротивлений |
| --- | --- |
| Возкзал-1 | Задвижка – 1 , тройник на проход - 3 Итого 4 |
| 1--2 | Тройник на ответвление -4 Итого 4 |
| 2--3 | Тройник на проход - 4,9, Отвод – 1,65 Итого 6,55 |
| 3--4 | Тройник на проход – 4,9 Итого 4,9 |
| 4--5 | Тройник на проход – 4,9 Итого 4,9 |
| 5--6 | Тройник на проход – 4,9 Итого 4,9 |
| 6--7 | Тройник на проход. – 4,9 Итого 4,9 |
| 7--8 | Тройник на проход – 4,9, отвод – 1,65 Итого 6,55 |
| 8--9 | Тройник на проход – 4,9 Итого 4,9 |
| 9--10 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 10--11 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 11--12 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 12--13 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 13--14 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 14--15 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 15--16 | Тройник на проход – 8,4 Итого 8,4 |
| 16--17 | Тройник на ответвление – 8,4, отвод- 2,8 Итого 11,2 |
| 17--К | Задвижка – 2,24 Итого 2,24 |

Таблица 4  Гидравлический расчет тепловой сети (магистраль)

| Участок | Расход, т/ч | Диаметр, мм | V, м/с | R, | По плану, | lэ,м | Потери | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Па/м | l,м |  | кгс/м2 | м.в..ст. |
| Возкзал-1 | 2,71 | 76 | 0,27 | 18,2 | 40 | 4 | 80,08 | 0,08 |
| 1--2 | 3,43 | 76 | 0,27 | 18,2 | 38 | 4 | 76,44 | 0,08 |
| 2--3 | 4,09 | 108 | 0,15 | 3,4 | 37 | 6,55 | 14,81 | 0,01 |
| 3--4 | 4,225 | 108 | 0,16 | 4,1 | 20 | 4,9 | 10,21 | 0,01 |
| 4--5 | 4,36 | 108 | 0,17 | 4,5 | 20 | 4,9 | 11,21 | 0,01 |
| 5--6 | 5,11 | 108 | 0,19 | 5,7 | 25 | 4,9 | 17,04 | 0,02 |
| 6--7 | 6,23 | 108 | 0,24 | 8,5 | 15 | 4,9 | 16,92 | 0,02 |
| 7--8 | 8,14 | 108 | 0,31 | 14,6 | 10 | 6,55 | 24,16 | 0,02 |
| 8--9 | 10,67 | 108 | 0,41 | 24,4 | 310 | 4,9 | 768,36 | 0,77 |
| 9--10 | 13,51 | 159 | 0,33 | 12,1 | 40 | 8,4 | 58,56 | 0,06 |
| 10--11 | 13,975 | 159 | 0,33 | 12,1 | 20 | 8,4 | 34,36 | 0,03 |
| 11--12 | 14,44 | 159 | 0,34 | 13 | 40 | 8,4 | 62,92 | 0,06 |
| 12--13 | 16,04 | 159 | 0,38 | 15,8 | 20 | 8,4 | 44,87 | 0,04 |
| 13--14 | 17,01 | 159 | 0,43 | 20,1 | 60 | 8,4 | 137,48 | 0,14 |
| 14--15 | 17,93 | 159 | 0,43 | 20,1 | 20 | 8,4 | 57,08 | 0,06 |
| 15--16 | 18,99 | 159 | 0,45 | 22,3 | 20 | 8,4 | 63,33 | 0,06 |
| 16--17 | 20,23 | 159 | 0,5 | 27,3 | 240 | 11,2 | 685,78 | 0,69 |
| 17--К | 27,77 | 159 | 0,46 | 18,5 | 16 | 2,24 | 33,74 | 0,03 |

Таким образом, общие потери напора составляют 2,2 м.в.ст.

Анализ данной таблицы показывает, что отклонений по превышению удельных потерь давления не имеется.

Для котельной №17

Используя данные температурных графиков, можем определить расчетные часовые расходы теплоносителя по формулам:

1) расчетный часовой расход сетевой воды на отопление, кг/ч, в диапазоне t/ - to будет:

,

G1hmax=3,6* 258351/(95-70)/1000/4,19=8,87 т/ч.,

где Qomax= 258351 Вт – суммарная нагрузка на отопление,

с = 4,19 теплоемкость воды кДж/кг*0С,

Т1- температура воды в подающем трубопроводе,

Т2- температура воды в обратном трубопроводе.

Все данные расчетов сведем в таблицы

Таблица 5

Таблица расчетных тепловых нагрузок на отопление

| п/п | Наименование | Объем | Тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка | Расход | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | Гкал/час | Вт | т/час | л/сек |
| 1 | Школа | 3870 | 0,07 | 87091 | 2,99 | 0,83 |
| 2 | Больница | 2327 | 0,12 | 136154 | 4,68 | 1,30 |
| 3 | Гараж 1 | 300 | 0,02 | 17553 | 0,60 | 0,17 |
| 4 | Гараж 2 | 300 | 0,02 | 17553 | 0,60 | 0,17 |
| 5 | Школа | 3870 | 0,07 | 87091 | 2,99 | 0,83 |
|  | Итого | 6797 | 0,22 | 258351 | 8,88 | 1,66 |

### Определение падения давления в тепловых сетях

и расчет диаметров труб

При гидравлическом расчете по [6] определяется падение давления в подающей и обратной трубах (линейное падение давления ΔРл и в местных сопротивлениях – местное падение давления ΔРм).

Таблица 6

| Участки | Местные сопротивления, эквивалентные длины местных сопротивлений |
| --- | --- |
| Больница-1 | Задвижка – 1, 2 отвода – 1*2=2, Тройник на проход - 3 Итого 6 |
| 1--2 | Тройник на проход - 3 Итого 3 |
| 2--3 | Тройник на проход – 4,9, 2 отвода – 1,65*2=3,3 Итого 8,2 |
| 3--К | Задвижка – 1,65, Итого 1,65 |

Таблица 7  Гидравлический расчет тепловой сети (магистраль)

| Участок | Расход, т/ч | Диаметр, мм | V, м/с | R, | По плану, | lэ,м | Потери | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Па/м | l,м |  | кгс/м2 | м.в..ст. |
| Больница-1 | 4,68 | 76 | 0, | 18,2 | 105 | 4 | 80,08 | 0,08 |
| 1--2 | 5,28 | 76 | 0,27 | 18,2 | 34 | 4 | 76,44 | 0,08 |
| 2--3 | 5,88 | 108 | 0,15 | 3,4 | 134 | 6,55 | 14,81 | 0,01 |
| 3--К | 8,87 | 108 | 0,46 | 18,5 | 70 | 2,24 | 33,74 | 0,03 |

Таким образом, общие потери напора составляют 0,75 м.в.ст.

Анализ данной таблицы показывает, что отклонений по превышению удельных потерь давления не имеется.

Выводы и рекомендации

Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных №16 по магистральной ветке до Вокзала и от котельной №17 до Больницы показал, что удельные потери давления при подборе диаметров трубопроводов были учтены на данных участках тепловой сети и имеется значительный запас по диаметру для подключения новых абонентов.

Расчеты является укрупненными. Перед выполнением  мероприятий необходимо обязательно выполнить проектно-сметную документацию.

Приложение 2

Технико-экономическое обоснование

На основании анализа работы котельных в 2011-2012 гг. отопительном сезоне, размещения основных потребителей и источников теплоснабжения в муниципальном образовании П. Пушкино Пушкинского муниципального образования Саратовской области Советского муниципального района, протяженности и состояния тепловых сетей намечены основные энергосберегающие мероприятия, реализация которых обеспечит оптимальную схему теплоснабжения, консервацию нерентабельных котельных, снижение потребления ТЭР, улучшение экологической обстановки.

Технико-экономический анализ вариантов модернизации существующих систем теплоснабжения проводился с использованием фактических данных по результатам эксплуатации за последний отопительный период, а также с использованием расчетно-нормативных показателей. Использование расчетно-нормативных показателей вызвано отсутствием фактических данных по величинам тепловых потерь в системах отопления, а также отличием фактических климатических условий и реальных температурных режимов в отапливаемых помещениях в конкретном отопительном периоде от средне-статистических (нормативных).

Годовая экономия натурального (природного газа) и условного топлива образуется за счет снижения удельного расхода топлива при эксплуатации котлоагрегатов с более высоким КПД и отключения (замены) низкоэффективных котлов. Применительно к представленным вариантам, годовая экономия топлива определяется по формуле:

# , тыс. м3/год

где Q – установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/час;

τ –годовое число часов использования установленной теплопроизводительности, час;

η1, η2 – КПД котельной установки до и после осуществления мероприятий по его повышению, в долях единицы;

Qрн – низшая теплота сгорания топлива (в расчетах для природного газа Qрн = 8000 ккал/м3).

Для определения годовой экономии в единицах условного топлива (кг у.т.) в формулу подставляется значение Qрн = 7000 ккал/кг.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №15

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является установка для обеспечения необходимой тепловой энергией потребителей котельной.

С целью обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительного снижения тепловых потерь и уменьшения объемов потребляемого газа необходима  установка современной водоподготовки.

Общие годовые затраты по существующим котельным складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 65,68% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 32%, общие эксплуатационные расходы составляют 1,68%, затраты на воду составляют – 0,63 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла за счет уменьшения отложений солей на внутренних поверхностях котлов, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 8.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону.

Таблица 8. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 315 | 288,45 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 219 | 197,1 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 93 | 88,35 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 3 | 3 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 160 | 156 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 152 | 152 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 8 | 4 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 475 | 444,45 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 30,55 |
| Капитальные затраты, включая затраты, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 400 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 13,09 |

В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной расчетная экономия природного газа в ООО «Теплосбыт» может составить 10%.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №16

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является установка для обеспечения необходимой тепловой энергией потребителей котельной.

С целью обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительного снижения тепловых потерь и уменьшения объемов потребляемого газа необходима замена котельного и насосного оборудования, с установкой современной водоподготовки.

Общие годовые затраты по существующим котельным складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 74,3% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 23,3%, общие эксплуатационные расходы составляют 2,3%, затраты на воду составляют – 0,1 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при за счет более высокого КПД котельного оборудования, за счет уменьшения отложений солей на внутренних поверхностях котлов, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 9.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону.

Таблица 9. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 2559 | 2144,2 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 2061 | 1744,8 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 493 | 394,4 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 5 | 5 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 877 | 809 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 799 | 799 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 78 | 10 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 3436 | 2953,2 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 482,8 |
| Капитальные затраты, включая затраты на ПСД, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 3000 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 6,2 |

В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной расчетная экономия природного газа в ООО «Теплосбыт» может составить 15,3%.

Модернизация системы теплоснабжения котельной №17

Целесообразным направлением модернизации систем теплоснабжения котельной является установка для обеспечения необходимой тепловой энергией потребителей котельной.

С целью обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительного снижения тепловых потерь и уменьшения объемов потребляемого газа необходима замена котельного и насосного оборудования, с установкой современной водоподготовки.

Общие годовые затраты по существующим котельным складываются из затрат на энергоресурсы (топливо, электрическая энергия), водоснабжение и эксплуатационных затрат (фонд оплаты труда с отчислениями, общехозяйственных расходов, других затрат). Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют 69,94% от общих затрат, заработная плата с отчислениями – 23,79%, общие эксплуатационные расходы составляют 6,06%, затраты на воду составляют – 0,22 %. Сокращение статей затрат позволит улучшить экономические показатели системы теплоснабжения в целом. При реализации инвестиционного проекта ожидается снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Экономический эффект ожидается за счет сокращения расхода топлива ∆В при выработке тепла при замене тепловых сетей за счет уменьшения тепловых потерь в окружающую среду, устранения утечек в тепловых сетях, а также уменьшения потребления электрической энергии насосным оборудованием.

Результаты технико-экономических расчетов по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 10.

В расчетах по предлагаемому варианту учитывалось сокращение затрат эксплуатирующей организации по следующим статьям:

– топливно-энергетические ресурсы,

– общехозяйственные платежи,

– расходы по подготовке оборудования к отопительному сезону.

Таблица 10. Технико-экономическое сопоставление вариантов теплоснабжения

| Наименование | Обозна чение | Размерность | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Планируемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовые затраты на топливо и электрическую энергию и воду, в том числе | Стэр | тыс.руб./год | 973 | 810,8 |
| топливо | Ст | тыс.руб./год | 720 | 607,8 |
| электроэнергия | Сэ | тыс.руб./год | 250 | 200 |
| водоснабжение и водоотведение | Св | тыс.руб./год | 3 | 3 |
| Остальные годовые затраты, в том числе | Зэкс | тыс.руб./год | 414 | 340 |
| ФОТ с отчислениями |  | тыс.руб./год | 330 | 330 |
| Общие эксплуатационные расходы |  | тыс.руб./год | 84 | 10 |
| Суммарные годовые затраты |  | тыс.руб./год | 1387 | 1150,8 |
| Ожидаемый годовой экономический эффект |  | тыс.руб./год | - | 236,2 |
| Капитальные затраты, включая затраты на ПСД, монтажные работы | К | тыс.руб. | - | 2000 |
| Средний срок окупаемости | Т | лет | - | 8,47 |

В случае проведения модернизации системы теплоснабжения котельной расчетная экономия природного газа в ООО «Теплосбыт» может составить 44%.

При реализации мероприятий основные статьи технико-экономического расчета должны быть уточнены.

Сокращение потребления топлива, электрической энергии и других затрат при модернизации систем теплоснабжения вызывается заменой котельного и насосного оборудования.

Реализация предлагаемых мероприятий в обязательном порядке сопровождается выполнением проектно-сметной документации.